|  | Приложение к постановлению Администрации МО п. Ханымей от 16 декабря 2014 г. № 98 |
| --- | --- |
| Муниципальное образование поселок Ханымей Отдел по ЖКХ Администрации поселка Ханымей |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

п. Ханымей 2014

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования 
поселок Ханымей разработана Отделом по ЖКХ Администрации поселка Ханымей.

Начальник Отдела по ЖКХ                                            О.А. Бондаренко

| Фамилия И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Златова Л.М. | Ведущий инженер отдела |  |
| Ключник Л.А. | Техник-смотритель отдела |  |
| Попкова Т.С. | Экономист 1 категории |

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 1. Основание для разработки генеральной схемы очистки территории муниципального образования поселок Ханымей…………………………... | 4 |
| 2. Характеристика муниципального образования поселок Ханымей……... | 5 |
| 3. Существующее состояние и развитие поселка на перспективу………… | 7 |
| 4. Современное состояние санитарной очистки и уборки территории муниципального образования поселок Ханымей…………………………... | 11 |
| 5. Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования поселок Ханымей……………………………………………… | 14 |
| 5.1. Твердые бытовые отходы……………………………………………….. | 15 |
| 5.1.1. Обоснование и выбор системы сбора, удаления твердых бытовых отходов………………………………………………………………………… | 20 |
| 5.2. Вывоз жидких бытовых отходов………………………………………... | 21 |
| 5.3. Содержание и уборка улично-дорожной сети территории поселка….. | 22 |
| 5.3.1. Условия строительства транспортно-производственные базы……... | 26 |
| 5.3.2. Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке муниципального образованияпоселок Ханымей…………………. | 26 |
| 6. Капиталовложения на организацию санитарной очистки муниципального образованияпоселок Ханымей…………………………... | 27 |
| 7. Порядок утверждения схемы санитарной очистки территории муниципального образования поселок Ханымей…………………………... | 29 |

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории муниципального образования поселок Ханымей, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления муниципального образования поселок Ханымей и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенного пункта – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов а также уборке территории населенного пункта.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением Администрации поселка.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Поселок Ханымей в структуре расселения района является «локальным» поселением с функцией организационно-хозяйственного центра местного значения, включая организацию традиционной хозяйственной деятельности Пяко-Пуровской общины, а также пунктом обслуживания транспортных коммуникаций (железнодорожного транспорта, нефте- и газопроводов). Поселок Ханымей площадью 1 480,7 га расположен на севере Тюменской области в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа на 63,70 с.ш. и 75,90 в.д. вблизи слияния рек Чучуяха и Апакапур, входит в южный узел системы расселения Пуровского района, в который также входят такие поселения как пос. Пурпе, города Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Поселок Ханымей является железнодорожной станцией на дороге Уренгой - Сургут.

По северо-восточной границе муниципального образования проходит федеральная автодорога Сургут - Ноябрьск - Муравленко - Новый Уренгой. Поселок соединен с ней автодорогой районного значения.

Рельеф

Исследуемый район находится в пределах Пуровской низменности, провинции Западно-Сибирской равнины. Территория характеризуется равнинным рельефом с преобладанием абсолютных отметок поверхности 65-69 м. Местность сильно заболочена (до 50%). Обширное болото окружает территорию, прилегающую к поселку с северо-запада. К  болоту приурочены многочисленные озера преимущественно термокарстового происхождения.

В геологическом отношении территория поселка и прилегающая местность сложена комплексом нерасчлененных озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста, а также болотными отложениями. Озерно-аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми песками. Супеси, суглинки и пылеватые пески залегают в толще песка в виде линз небольшой мощности. Современные болотные отложения представлены торфом.

Для рассматриваемого района характерно наличие многолетнемерзлых пород (ММП). Территория относится к зоне двухслойного развития ММП. Верхний слой мерзлоты прослеживается в основном с 10-12 м до глубины 30-80 м. Ниже, до глубины 50-150 м залегают талые породы, под которыми залегает мерзлая реликтовая толща, нижняя граница которой отмечена на глубинах до 300 м и более. Температура грунтов в пределах кровли многолетнемерзлых пород колеблется от О до минус 0,20с. Верхний слой мерзлоты характеризуется достаточно высокими отрицательными температурами горных пород, которые по большей части близки к 0 и не опускаются ниже -10с. На пространственное изменение температуры влияние оказывает литология пород; более низкая температура свойственна органогенным породам (торфяникам), более высокая - минеральным. В минеральных грунтах глубина сезонного протаивания и промерзания меняется от 1,5 до 2,5 м; в торфяниках - колеблется в пределах 0,1 - 0,5м. На температурном режиме грунтов геоморфологическая приуроченность участков не сказывается. Грунты водоразделов и долин имеют близкие значения температуры.

Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,3 до 3,0 м. Из мерзлотных процессов для территории характерно криогенное пучение, термокарст, солифлюкция (как правило, на расчлененных участках с повышенными уклонами). Высота бугров пучения в среднем составляет 0,5-1,0м, реже до 2м. Крупные бугры пучения интенсивно разрушаются. Глубина термокарстовых котловин может достигать 10-15м, а глубина озер в них 2-3м.

В гидрогеологическом отношении район изучен слабо. На изучаемой территории верхнепалеогеновый горизонт грунтовых вод, достаточный для водоснабжения крупного населенного пункта, залегает в интервале глубин от 80 до 150м. Подземные воды этого горизонта напорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 16-20м от поверхности земли. Величина напора над кровлей горизонта достигает 90-100метров. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками. Средний дебит разведочных скважин составляет 400 - 500м/сут. (при понижении уровня на 8 - 20м). Подземные воды этого горизонта пресные, с сухим остатком 0,1-0,2 г/л и повышенным содержанием железа.

Климат

Климат района формируется под влиянием атлантических, арктических и континентально-тропических воздушных масс. Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствует глубокому проникновению в ее пределы воздушных масс как с севера, так и с юга, что обусловливает интенсивную трансформацию воздушных масс, как летом, так и зимой.

Для температурного режима рассматриваемой территории характерны: продолжительная зима, сравнительно короткое, но теплое лето, короткие переходные сезоны весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 5,80с. Самый холодный месяц - январь, со среднемесячной температурой минус 23,80с. Самый теплый месяц - июль, со среднемесячной температурой 15,90с.

Зима наступает во второй половине октября, когда температура воздуха устойчиво переходит через минус 50с, и продолжается почти до конца апреля. Продолжительность зимы около 6 месяцев. Со второй половины октября (средняя дата 15.10) устанавливается снежный покров, на реках отмечается ледостав. Активная циклоничность определяет в это время большую изменчивость погоды с резкими перепадами давления и колебаниями температуры, достигающими 9,90с  за сутки, с сильным ветром, метелями. Самый суровый период зимы - с декабря по февраль. Средняя суточная температура устойчиво удерживается ниже -200с. Абсолютный срочный минимум равен -620с (январь). Продолжительность устойчивых морозов 187 дней. Оттепели зимой - явление редкое и кратковременное. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при прорывах к северу южных циклонов и сопровождаются усилением ветра до З0м/с, буранами, метелями. Повторяемость дней со среднесуточной температурой -200с и ниже за зиму составляет 40%, с температурой -30Ос около 15%.

Влажность воздуха

Относительная среднегодовая влажность воздуха равна 76%, при повышенных значениях (78-84%) с сентября по февраль.

Осадки

Годовой ход осадков типичен для континентальных районов. При среднемноголетней годовой сумме осадков 645 мм (с поправкой на смачивание ведра и ветровой недоучет), порядка 35% осадков выпадает в виде снега. В отдельные годы годовая сумма осадков может на 150-200 мм превышать среднемноголетние значения или быть ниже.

Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее - в апреле. Среднемноголетнее значение количества осадков за холодный период года (ноябрь - март) равно 171 мм, за теплый период (апрель-октябрь) - 474 мм. Среднемесячное значение суточного максимума осадков изменяется от 3 -6 мм в холодный период до 6-19 мм в теплый. Наблюденный суточный максимум осадков составил 80 мм.

Снежный покров оказывает существенное влияние на климат территории и хозяйственную деятельность, поскольку зима длится около 6 месяцев. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября, а сходит в конце мая. Среднее число дней со снежным покровом 209-220. Средняя из максимальных высота снежного покрова достигает 92 см, средняя декадная высота снежного покрова изменяется от 58 до 71 см. Максимальные запасы воды в снеге на начало снеготаяния составляют 160-200 мм.Средний из наибольших запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады равен 239 мм. Наблюдается значительная изменчивость по территории высоты снежного покрова и запасов воды в снеге к началу снеготаяния из-за ветрового переноса снега в метели. Метели в районе чаще всего связаны с прохождением южных, западных и северо-западных циклонов. Среднемноголетнее число дней в году с метелями - 26, с поземкой -12. Средний перенос снега за зиму в метели составляет 210 м ' на 1 погонный метр; максимальный снегоперенос достигает порядка 500 мз/м.

Ветер

Ветровой режим зависит от основных циркуляционных факторов и орографических условий. Над территорией зимой господствуют ветры южные и с южной составляющей, повторяемость их составляет 50%. К концу зимы мощность антициклона ослабевает, и в мае южные и юго-западные ветры становятся менее постоянными. По мере прогревания суши антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета удерживается выше, чем над материком. С июля по август преобладают ветры северные или с северной составляющей, повторяемостью до 35%. В течение всего года преобладают ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,lм/с.

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) составляет 13. Наибольшее число дней с ветром 15 м/с и более отмечается весной, наименьшее - летом и в середине зимы. Продолжительность сильного ветра составляет менее двух суток. Скорость ветра вероятностью превышения 5%, равна 9 м/с.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) п. Ханымей расположен в 1-м климатическом районе, подрайон 1Д. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно минус 440с и минус 300с. Средняя температура отопительного периода минус 11,50с, продолжительность отопительного периода 271 день.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Численность населения п. Ханымей составляет по состоянию на 01.01.2014 года 4,552 тыс. чел., из них 77% - взрослое население, 23% - дети. Коэффициент семейности 3,2.

Демографическая ситуация в поселке Ханымей в 2015 году будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции, которая указывает на стабильность численности населения (на 1 января 2014 года 4 552 человек, прогноз на 2015 год свыше 4 654 человек).

Факторами роста численности населения будут являться естественный прирост населения, также немаловажную роль сыграет ввод в эксплуатацию нового жилья. В прогнозируемом периоде будет иметь особое значение развитие различных форм малого предпринимательства для поддержки занятости населения.

В соответствии с действующим Генеральным планом к 2020 году ожидается рост численности населения до 5,000 тыс. чел.

Прогноз численности населения поселка Ханымей до 2020 года

| № | Год | 2013 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, чел. | 4552 | 4654 | 5000 |

Жилой фонд поселка Ханымей составляет 287 дома, степень благоустройства 94%.

Промышленных предприятий на территории поселения нет. Экономической базой развития поселка явилось строительство и эксплуатация железной дороги и железнодорожной станции «Ханымей», а также разработка месторождений и транспортировка углеводородного сырья. В поселке Ханымей зарегистрирована Пяко-Пуровская община коренных малочисленных народов Севера, основным видом деятельности, которой является: рыбодобыча, охотничий промысел, сбор дикоросов. Общине в пользование выделена территория площадью 298,7 тыс.га.

В настоящее время основной вид занятости трудоспособного населения поселка это обслуживание объектов железнодорожного транспорта, структуры жизнеобеспечения, объектов воспитания и образования, здравоохранения и прочей непроизводственной сферы. Закончено строительство коптильного цеха Пяко - Пуровской общины на территории промзоны. Часть населения работает на Губкинском ЛПУ (КС-03) в 32 км от поселка, а также на Вынгаяхинском и Ятыпуровском нефтяных месторождениях. Для доставки работающих организован ежедневный подвоз к месту работы.

Транспорт: Все поселковые перевозки пассажиров осуществляются индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги такси, в поселке работает 11 предпринимателей. Работает школьный автобус.

Образование, культура и спорт: на территории п. Ханымей функционирует две школы всего на 850 мест, четыре детских сада всего на 270 мест, а также учреждения дополнительного образования «Дом Детского творчества», «Ханымейская детская школа искусств», спортивная школа «Хыльмик», введен в эксплуатацию плавательный бассейн.

Услуги досуга и массового отдыха населения на муниципальном уровне в муниципальном образовании поселок Ханымей представлены следующими  структурами - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры «Строитель» муниципального образования поселок Ханымей», муниципальное казенное учреждение культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей», муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотека посёлка Ханымей» и муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Стадион Нефтяник». Введен в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный зал (крытый хоккейный корт) в п. Ханымей.

Малое предпринимательство в сфере розничной торговли, бытовых услуг:  розничная торговля в муниципальном образовании представлена торговыми предприятиями, занимающимися реализацией продовольственных и непродовольственных товаров. В поселке работают 26 магазинов (продовольственных – 6, непродовольственных- 10, со смешанными ассортиментом – 10, торговых павильонов 16 из них в 5-ти реализуют продовольственные товары, в 9-ти непродовольственные, в 2- смешанный ассортимент товара. Предприятий оптовой торговли в поселении нет.

Предприятия общественного питания: 6- общедоступные (5 кафе и 1 столовая, общее количество посадочных мест- 265). Два  из этих кафе относится к поселку Ханымей только территориально, а находятся за 150 км от него (кафе «Дальнобойщик».Кафе «Трактир»). Также имеются 12 предприятий общественного питания при производственных предприятиях и образовательных учреждениях (2 – школьные столовые, 10 столовых на промыслах, недоступные для населения поселка, расположенные далеко от населенного пункта, относящиеся к поселению только территориально, число посадочных мест -614). Для жителей поселка хлеб пекут 2 пекарни.

Бытовые услуги населению предоставляются в 5 парикмахерских (8 индивидуальных предпринимателей), 1 маникюрный кабинет, баня. Имеются 2 СТО, 1 шиномонтаж, услуги срочного фото - 2 предпринимателя, услуги по изготовлению вывесок- 1 предприниматель, гостиничные услуги – 1 гостиница «Олененок» - 1 предприниматель,  оказываются услуги по уборке мусора – 1 предприниматель.

Рынок управления многоквартирными домами представлен тремя управляющими организациями и ТСЖ «Школьный».

Протяженность дорог и внутриквартальный проездов–29,83км., площадью (с учетом обочин)-249541 м2,

- с усовершенствованным покрытием – 19,2 км., площадью-115539 м2,

- с неусовершенствованным покрытием – 10,63 км, площадью – 51 948 м2.

Типы дорожных покрытий – грунтовый, асфальтобетонный, бетонный.

Протяженность тротуаров – 3,98 км., площадью  – 7167 м2.

Ливневая канализация – отсутствует.

В п. Ханымей существует система централизованного водоотведения.

Система централизованного водоотведения является комплексом инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных мест и предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в водоем (на рельеф).

В поселке действуют канализационно-очистные сооружения, которые расположены в западной части поселка. Также имеются поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части поселка. К централизованной системе водоотведения присоединен только мкр. МПС и кв. Школьный. Фактическая производительность КОС составляет 50 % от проектной мощности. К системе канализации действующей КОС подключены мкр.Школьный и МПС. Стоки через КНС №1 и №2 перекачиваются неочищенными на поле фильтрации КОС в южной части п. Ханымей.

В состав станции очистки сточных вод входят:

- Приемное отделение  канализационно - насосной станции объемом 13 м3.

- Два насоса типа СМ-165/200 производительностью 50 м3/ч.

- Блок емкостей (аэротенки и контактные резервуары).

- Хлораторная установка.

Процесс очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов определенных видов, адаптированных в данной среде, разлагать в процессе биологического окисления вредные органические вещества в присутствии кислорода.

Обеззараженная и очищенная вода уходит из контактного резервуара самотеком  и сбрасывается в болото безымянное.

В ходе инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие сетей водоотведения в северо-восточной части п. Ханымей.

- Сброс неочищенной воды от центральной части п. Ханымей осуществляется на поля фильтрации объекта незавершенного строительства, (канализационные очистные сооружения) расположенных в юго-западной части п. Ханымей.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 16 Га. Перечень данных по перспективному развитию поселка приведен в таблице ниже.

Перечень данных по перспективному развитию поселка

| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе по планировочным (административным) районам | тыс. чел. | 4552 | 4654 | 5000 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: - благоустроенных - неблагоустроенных | тыс. чел. | 3732 | 3954 | 4620 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | тыс. чел. | 820 | 700 | 380 |
| Этажность застройки 1 - 2-этажные 3 - 5-этажные | %, тыс. чел. | 3160 1392 | 3040 1614 | 2720 2280 |
| Больницы | коек | 32 | 32 | 32 |
| Поликлиники | число посещений в день | 64 | 64 | 64 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 270 | 270 | 270 |
| Общеобразовательные школы | учащихся | 850 | 850 | 850 |
| Клубы, дворцы культуры, | мест | 150 | 150 | 150 |
| Магазины - продовольственные - промтоварные | кв. м торговой площади | 325,4 1031,7 | 325,4 1031,7 | 325,4 1031,7 |
| Рынки | кв. м торговой площади |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (школы, детские сады) | посадочных мест | 265 | 265 | 265 |
| Гостиницы | мест | 16 | 16 | 16 |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудников | 16 | 16 | 16 |
| Учреждения, управления, административно- хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников | 465 | 465 | 465 |
| Общая площадь земель в пределах поселковой черты | га | 1480,7 | 1480,7 | 1480,7 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части(+обочины) улиц, дорог, проездов: - с усовершенствованным покрытием - с неусовершенствованным покрытием Протяженность тротуаров | км/тыс. кв. м км/тыс.кв.м км/тыс.кв.м км/тыс.кв.м | 29,83/249,541 19,2/115,539 10,63/51,948 3,98/7,176 | 29,83/249,541 19,2/115,539 10,63/51,948 3,98/7,176 | 29,83/249,541 19,2/115,539 10,63/51,948 3,98/7,176 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м в сутки | 700 | 700 | 700 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 79,1 | 84,9 | 92,4 |

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Анализ состояния системы сбора вывоза и утилизации ТБО показал, что муниципальное образование поселок Ханымей испытывает трудности по организации утилизации и захоронению отходов. Захоронение и утилизация отходов - это полномочия Пуровского района в состав которого и входит поселок Ханымей, это касается всей территории поселка. В декабре 2012 года была ликвидирована несанкционированная свалка.

Характеристика ликвидированной несанкционированной свалки

| № | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фактический срок эксплуатации свалки, лет | 13 |
| 2. | Площадь свалки, га | 1,2 |
| 3. | Вместимость свалки, тыс.тонн | 45,0 |
| 4. | Годовой объем захоронения, куб.м | 9 411,7 |
| 5. | Глубина заполнения, м | 3 |

Определен участок под строительство полигона ТБО, на территории выработанного песчаного карьера. Отходы из п. Ханымей с 1 января 2013 года вывозятся и складируются в непосредственной близости от места планируемого строительства полигона (которое находится на межселенной территории в 12 км от поселка), для последующей утилизации на полигоне. Для вывоза ТБО  принимаются отходы из многоквартирных домов, учреждений административного и общественного назначения, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов. На данный момент Пуровским районом ведется проектирование полигона бытовых отходов (получено заключение на проект). Проектирование нового полигона связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования Пуровский район. На территории поселка несанкционированные свалки отсутствуют. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной системе в установленном порядке.

Характеристика установленных контейнеров

| № п/п | Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 1 | 0.75 | 121 |

Характеристика контейнерных площадок

| Адрес площадок для сбора мусора | Кол-во установленных контейнеров шт./куб.м. | Периодичность вывоза отходов (кроме воскресенья) | Наличие ограждения | Отдаленность от жилых домов (да/нет)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв.Школьный дом 6 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Школьный дом 1 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Школьный дом 3 | 8/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Школьный дом 7 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Школьный дом 15 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Комсомольский дом 2 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Комсомольский дом 14 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Восточная | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Комсомольский дом 12 | 3/0,75 |  |  |  |
| Ул.Восточная 5 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Восточная 3 | 3/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Республики 20 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Республики 1 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Заполярная дом 1 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Заполярная дом 8 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Заполярная дом 12 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв Комсомольский дом 20 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Комсомольский дом 9 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 2 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 5 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 6 | 3/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 7а | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 10а | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Молодежная дом 7 | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Новый рынок | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Мира дом 19 | 3/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Баня |  | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Нефтяников дом 32 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Нефтяников дом 36 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Мира дом 54 | 3/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| ДК «Строитель» | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Первопроходцев (Храм) | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Первопроходцев (Поликлиника) | 4/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Мира дом 18 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Первопроходцев дом 47 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Первопроходцев дом 45 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Первопроходцев дом 44 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Нефтяников дом 49 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Кв.Школьный дом 13 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул. Речная (коттеджи) | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |
| Ул.Речная дом 1 | 2/0,75 | ежедневно | имеется | да |

Организация уборки территорий поселка осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

Нормы образования отходов для населения – 1,3  куб.м. на человека в год. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется на основании договоров со специализированной организацией.

Прогноз годовых объемов образования отходов, составленный на основании указанных норм образования отходов, представлен в таблице.

Прогноз годовых объемов образования отходов

на территории пос. Ханымей (куб.м.)

| № | Показатель | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, чел. | 4552 | 4654 | 5000 |
| 2. | Объем годовых образований отходов, куб.м | 5917,6 | 6050,2 | 6500 |
| 3. | Объем образования отходов в организациях, куб.м. | 654,83 | 669,50 | 719,28 |
| 4. | Объем образования крупногабаритных отходов | 2112 | 2159,33 | 2319,86 |
| 5. | Итого, куб.м | 8684,43 | 8879,03 | 9539,14 |

Жидкие бытовые отходы вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом вспециальноотведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории муниципального образования действуют «Нормы и правила по благоустройству территории муниципального образования поселок Ханымей», утвержденные решением Собрания депутатов 2 созыва  муниципального образования поселок Ханымей от 09.06.2012  № 226, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие своюдеятельность на территории поселка, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территория  поселка закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и  контроля за соблюдением чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Вывоз ТБО осуществляется  путем заключения договоров  на сбор и вывоз ТБО  между физическими и юридическими лицами, управляющими компаниями  с ИП. Сбор и вывоз ТБО осуществляет ИП  по графику, согласованному с Администрацией поселка (см. таблицу характеристика контейнерных площадок). На всех улицах и  остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), выставлены урны в соответствии с  «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г.N 4690–88), очистка урн производиться ежедневно или по мере их наполнения. Главным методом утилизации твердых бытовых отходов является их размещение в месте временного складирования. Отлов безнадзорных животных производится по договорам заключенным со специализированной организацией.

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей.

Периодичность выполнения основных операций по уборке (зимняя, летняя) устанавливается Администрацией поселка в  зависимости от  значимости (категорий) улиц и в соответствии с заключенным договором с организацией отобранной на конкурсной основе. В настоящее время работы по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования поселок Ханымей выполняет организация ООО «Омега».

5.1. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется индивидуальным предпринимателем Златова Л.М., осуществляющим сбор и транспортировку твердых бытовых отходов  (отходы производства и потребления 4-5 класса опасности) с контейнерных площадок муниципального образования поселок Ханымей до места складирования.

Предприятия, оказывающие услуги по транспортировке твердых бытовых отходов натерритории муниципального образования поселок Ханымей.

| № п/п | Наименование организации | Адрес и контактный телефон | Наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, транспортировке | Виды собираемых отходов | Виды перерабатываемых или утилизируемых отходов | Технологии переработки и утилизации | Используемое оборудование в местах складирования | Дальнейшее реализация переработанных или собранных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И.П. Златова Л.М. | ЯНАО г. Муравленко ул.Комсомольская 1/104 Тел.89220573649 | Лицензия не требуется | Отходы производства и потребления 4-5 класса опасности | нет | размещение | нет | Для дальнейшей переработки на полигоне |

Характеристика объекта складирования отходов приведена в таблице.

| 1. | Инв. номер объекта | нет |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назначение объекта | Временное складирование отходов |
| 3. | Расположение | Межселенная территория |
| 4. | ОКАТО территории расположения объекта | 71160000000 |
| 5. | Наименование объекта | Планируемый полигон ТБО |
| 6. | Состояние объекта | На территории согласованного участка строительства полигона ТБО производится временное складирование отходов для дальнейшей переработки |
| 7. | Наименование ближайшего населенного пункта | п. Ханымей |
| 7.1 | Направление | западное |
| 7.2. | Расстояние, км | 12 км |
| 8. | Наименование ближайшего водного объекта | Р. Чучу-Яха |
| 8.1. | Расстояние, км | 0,63 км |
| 9. | Вид документа о землеотводе и наименование органа его выдавшего | Согласование с Департаментом строительства и архитектуры и жилищной политики администрации Пуроского района, отдел архитектуры и градостроительства |
| 9.1 | Дата | 09.10.2012 г. |
| 9.2 | Номер | 18 |
| 10. | Наличие проекта на объект | есть |
| 11. | Положительное заключение экспертизы на проект | да |
| 11.1 | Дата | 29.09.2014 |
| 11.2. | Номер | 442-п |
| 11.3. | Наименование органа ГЭЭ: | Приказ Управления Росприднадзора по ЯНАО |
| 12. | Год ввода в эксплуатацию | Накопление отходов с 1 января 2013 |
| 13. | Год окончания эксплуатации | По настоящее время в эксплуатации |
| 14. | Накопление всего, м3 | 17 299 |
| 14.1 | Накопление всего, т | 4 325 |
| 15. | Виды систем защиты окружающей среды на объекте (необходимое отметить) | Находится в бывшем карьере |

Погрешности в учете отходов могут составлять более 10%, так как весового учета и контроля нет. Вес размещенных отходов определен исходя из условного веса 1 куб.м. отходов 250 кг.

Результаты инвентаризации объекта складирования отходов.

| Наименование объекта | Балансодержатель | Месторасположение объекта | Площадь объекта | Краткое описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное складирование отходов | нет | Межселенная территория | 4,0 | Действующая, складирование ТБО для дальнейшей переработки |

Контейнерные площадки размещены на территории поселка в пределах доступности  (в соответствии с требованиями п. 2.2.3.СанПин №4690-88) площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого количества  контейнеров, но не более 5 шт. Вывоз отходов с территории поселка осуществляется по планово-регулярной  централизованной схеме в порядке установленном таблицей (характеристика контейнерных площадок – столбец-1). Вывоз ТБО с контейнерных площадок муниципального образования поселок Ханымей осуществляется в ежедневном режиме (кроме воскресенья), вывоз крупногабаритных отходов  производится  по мере накопления (не реже два раза в неделю). В соответствии с  «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» № 4690-88 от 5 августа 1988 г. металлические контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

|  |  |  |  | График работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вывоза твердых бытовых отходов с территории Муниципального образования поселок Ханымей. |
|  | Выезд 7.00 заезд в 17.00 перерыв на обед с 13.00. до 14.00 выходной день воскресенье. |  |  |
| № п/п |  | Адрес расположения контейнерных площадок (маршрут) | к-во контейнеров | время уборки |  |  |  |
| 1 | кв.Школьный дом 6 (Мираж) |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 2 | кв.Школьный дом 1 |  |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 3 | кв.Школьный дом 3 две площадки |  |  | 8 |  | 30минут |  |  |  |
| 4 | кв.Школьный дом 7 |  |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 5 | кв.Школьный дом 15 |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 6 | кв.Комсомольский 12 |  |  |  | 3 |  | 15минут |  |  |  |
| 7 | кв.Комсомольский дом 2 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 8 | кв.Комсомольский дом 14 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 9 | Автомагазин |  |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 10 | ул.Восточная 5 |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 11 | ул.Восточная 3 |  |  |  |  | 3 |  | 15минут |  |  |  |
| 12 | Гостиница |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 13 | ул.Республики дом 1 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 14 | ул.Заполярная дом 1 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 15 | ул.Заполярная дом 8 (почта) |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 16 | ул.Заполярная дом 12 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 17 | кв.Комсомольский дом 20 |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 18 | кв.Комсомольский дом 9 |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 19 | ул.Молодежная дом 2 |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 20 | ул.Молодежная дом 5 |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 21 | ул.Молодежная дом 6 (Школа) |  |  |  | 3 |  | 15минут |  |  |  |
| 22 | ул.Молодежная дом 7а |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 23 | ул.Молодежная дом 10а |  |  |  | 4 |  | 20минут |  |  |  |
| 24 | ул.Молодежная дом 7 |  |  |  | 4 |  | 20минут |  |  |  |
| 25 | Новый рынок |  |  |  |  | 4 |  | 20минут |  |  |  |
| 26 | ул.Мира дом 19 |  |  |  |  | 3 |  | 15минут |  |  |  |
| 27 | Баня |  |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 28 | ул.Нефтяников дом 32 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 29 | ул.Нефтяников дом 36 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 30 | ул.Мира дом 54 |  |  |  |  | 3 |  | 15минут |  |  |  |
| 31 | ДК "Строитель" |  |  |  |  | 4 |  | 15минут |  |  |  |
| 32 | ул.Первопроходцев (Храм) |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 33 | ул.Первопроходцев(Поликлиника) |  |  | 4 |  | 20минут |  |  |  |
| 34 | ул.Мира дом 18 |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 35 | ул.Речная дом 1 |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 36 | ул.Первопроходцев дом 47 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 37 | ул.Первопроходцев дом 45 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 38 | ул.Первопроходцев дом 44 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 39 | ул.Нефтяников дом 49 |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 40 | кв.Школьный 13 |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
| 41 | ул.Речная |  |  |  |  | 2 |  | 10минут |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |
|  | Крупногабаритный мусор вывозится при наличии. |  |  |  |
|  | Вывоз мусора до места складирования - 12 км. |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок и вокруг. |  |  |  |

Мощность вывоза твердых бытовых отходов из поселка составляет:

Максимально – летний, зимний период – 28  куб. м./сутки.

Техника, применяемая для сбора и вывоза твердых бытовых отходов приведена в таблице.

| № п./п. | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | КО-440-6 | 2013 | 1 | хорошее |
| 2 | Мусоровоз | КО-440-3 | 2007 | 1 | износ 82% |

## 5.1.1. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА, УДАЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Главным условием санитарной очистки территории населенного пункта  является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территории поселка  при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по графику вывоза ТБО;

- охват поселка единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО спецтранспортом, предназначенным для этих целей и обеспечение транспорта производственной базой по содержанию и ремонту спецтехники.

Эти требования выполняются (за исключением обеспечения производственной базой по содержанию и ремонту спецтехники) в соответствии с планово-регулярной системой санитарной очистки.Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на контейнерных площадках и вывоз их спецтранспортом в места складирования (накопления). Металлические контейнеры в летний период  промываются не реже 1 раза в 10 дней, что соответствует требованиям Санитарным правилам содержания территорий населенных мест.Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, достаточно для накопления ТБО и численности проживающего населения (без учета раздельного сбора ТБО). В связи с тенденцией роста нормы накопления, количество контейнеров на контейнерных площадках, обеспечивает объемом увеличения ТБО. Отсутствует транспорт для вывоза КГО. Удаление ТБО должно осуществляться своевременно.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам.

При разработке маршрутных графиков, необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12.Существующая  планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволяет поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территории поселка, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителей  при выполнении следующих рекомендаций:

1. Необходимо 1 раз в 5 лет корректировать нормы накопления ТБО и использовать ее при заключении договоров на вывоз ТБО;

2. Усилить контроль за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, привлечь их к заключению договоров с организацией, занимающейся транспортированием отходов.

3. Организовать сбор и вывоз ТБО из гаражных массивов, тем самым избежать возникновения стихийных свалок ТБО;

4. При необходимости усовершенствовать контейнеры для сбора ТБО, оборудовав их крышками с целью  предотвращения разноса ТБО на  прилегающие дворовые территории и доступа животных;

5. Организовать места для сбора крупногабаритных отходов на имеющихся контейнерных площадках в количестве 15 штук и производить вывоз КГО не реже 1 раза в неделю, приобрести транспорт для  вывоза КГО, с перспективой использования его для работы на полигоне бытовых отходов.

6. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, для обеспечения шумового комфорта жителей, удаление отходов с территории  следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов;

7.Для сокращения количества отходов и извлечения полезных составляющих рекомендуется организация селективного сбора ТБО. С учетом селективного сбора необходимо приобретение 43 контейнеров для раздельного  сбора и 41 контейнера для сбора пищевых отходов.

5.2. ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Канализационная сеть пос. Ханымей обеспечивает отведение сточных вод от потребителей, оборудованных центральной канализацией, по уличным коллекторам в перекачивающие канализационные станции, далее - на очистные сооружения и сброс их после очистки в реку Чучуяха( сточные воды от мкр. МПС и кв. Школьный),  и без очистки на рельеф (сточные воды от центральной части поселка).  Сети водоотведения п. Ханымей закольцованы отдельно в мкр. МПС и  в западной части поселка. Глубина заложения канализационных сетей -  до 6 м.  Протяженность сетей на 01.10.2014 г.  составляет  16,9 км.

Жидкие бытовые отходы вывозятся от жилищного фонда,  не оборудованного центральной канализацией  площадью 16 953,4 м2, в котором проживает 820 человек. Жидкие бытовые отходы вывозятся по договорам или разовым заявкам организацией филиалом ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участок № 4, находящемся на территории поселка и имеющим специальный транспорт с откачкой на очистные сооружения. Норматив потребления ХВС составляет- 3,36 м3 на человека в месяц. Численность населения не обеспеченного центральной канализацией – 820 человек. Суточное накопление ЖБО составляет около 88 м3. Вследствие  строительства жилищного фонда и переселения граждан, в поселке наблюдается тенденция к уменьшению  жилищного фонда,  не оборудованного центральной канализацией. Устаревшая техника требует замены.

Техника, применяемая для вывоза жидких бытовых отходов приведена в таблице.

| № п./п. | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ассенизаторская машина | ГАЗ-3307 ассенизатор | 2001 | 1 | 100% износ |

Исходя из вышеизложенного - необходимо приобретение ассенизаторской (вакуумной) машины КО-505А емкостью не менее 10 м3 на базе автомобиля Камаз, стоимостью - 3 500 000,00 рублей.

5.3.СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА

## В муниципальном образовании поселок Ханымей уборка улично-дорожной сети в летне-зимний период должна производиться с привлечением специализированной организации отобранной на конкурсной основе. Периодичность выполнения основных операций по уборке (летняя, зимняя) устанавливается Администрацией поселка в зависимости от  значимости (категорий) улиц и дорог в соответствии с техническим заданием и условиями контракта. Исполнитель принимает на себя обязательство на свой страх и риск, своими или привлеченными силами и средствами выполнить комплекс работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных дорог, улиц и проездов, мест парковок и стоянок, тротуаров, транспортных  инженерных сооружений на территории муниципального образования поселок Ханымей в соответствии с предлагаемой инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ 
по содержанию муниципальных  дорог,

улиц и проездов, мест парковок и стоянок, тротуаров, транспортных

инженерных сооружений на территории муниципального образования поселок Ханымей

# 1. Уборка территорий в зимний период.

1.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, утверждаемой Главой Администрации поселка Ханымей, определяющей технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные реагенты.

1.2. Период зимней уборки устанавливается с 01 октября по 15 мая. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются Администрацией поселка Ханымей.

1.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 20 сентября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, и.т.п.). Территории размещения снегосвалок в обязательном порядке должны быть согласованы с Администрацией поселка Ханымей.

Организация, отвечающая за уборку территорий в срок до 20 сентября должна обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

1.4. При уборке на площадях, скверах, памятников и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

1.5. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

1.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

1.7. Запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждений, допускается роторная уборка снега на улицах, перечень которых согласован с Администрацией поселка Ханымей.

1.8. Зимняя уборка улиц.

1.8.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка опасных участков проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

1.8.2. К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

1.9. Требования к зимней уборке дорог по отдельным  технологическим операциям.

1.9..1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

1.9.1.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться в случае массового гололеда

1.9.1.2. В технологическом цикле "посыпка-подметание" доли той и другой операций должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

1.9.1.3. Машины-распределители твердых реагентов и поливомоечные машины, имеющие навесное оборудование для розлива жидких реагентов, должны быть постоянно загружены противогололедными материалами. В случае их не использования должны быть приняты меры по предотвращению слеживания твердых реагентов в кузовах машин-распределителей.

1.9.1.4. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы).

1.9.1.5. С началом гололеда в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки дорог и улиц (согласноутвержденного перечня участков улиц, требующих первоочередной обработки) - мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, и т.д.

1.9.1.6. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест, необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

1.9.1.7. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории содержания, не должно превышать трех часов с момента массового гололеда.

1.9.2. Подметание снега.

1.9.2.1. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 4,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительном снегопаде, циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

1.9.2.2. Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, не должно превышать четырех часов (один цикл механизированного подметания).

1.9.2.3. При длительных интенсивных снегопадах, время технологического цикла "подметание" не должно  превышать 6 часов.  При непрекращающемся снегопаде в течение суток, должно быть выполнено не менее трех полных технологических циклов"подметание” "подметание-посыпка опасных участков", т.е. практически должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах поселка с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

1.9.2.4. По окончании очередного цикла подметания, необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов на улицах и проездах, расчистке проходов в валах снега на остановках общественного транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

1.9.2.5. После завершения механизированного подметания, проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

1.9.3. Формирование снежных валов.

1.9.3.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

Ширина снежных валов не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада. При формировании снежных валов, не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

1.9.3.2. Выполнение разрывов в валах снега.

1.9.3.3. В валах снега на остановках общественного транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:

- на остановках:  30 м;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.

1.9.3.4. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах (п.1.9.3.3) и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды, должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

1.9.4. Вывоз снега.

1.9.4.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов, осуществляется в течение 4 часов после окончания снегопада.

Перечень объектов первоочередного вывоза снега разрабатывается организацией-подрядчиком и согласовывается с Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком. Время для вывоза снега не может превышать:

с площадей, дорог, улиц и проездов 1, категорий:

- при снегопаде до 6 см - более 5 дней,

- при снегопаде до 10 см - более 9 дней;

с улиц и проездов 2-й категории:

- при снегопаде до 6 см - более 3 дней,

- при снегопаде до 10 см - более 14 дней.

1.9.4.2. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке проезжей части от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

1.9.4.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снегосвалки). Запрещается вывоз снега на несогласованные, в установленном порядке, места. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

1.9.5. Уборка обочин.

1.9.5.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи, либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - вывезен на снегосвалки.

Время, необходимое для очистки обочин от снега - не более 12 часов после окончания снегопада.

1.9.5.2. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

1.9.6. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта, пешеходных дорожек.

1.9.6.1. В период гололеда, тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаровне должно превышать двух часов с начала гололеда.

1.9.6.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада.  При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки  должны повторяться после каждых 10 см выпавшегоснега. Для категорий дорог NN 1 время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех часов после окончания снегопада.
 Для категорий дорог NN 2, время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать 12-ти часов после окончания снегопада.

1.9.6.3. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.

2. Уборка территорий в летний период.

2.1. Период летней уборки устанавливается с 15 мая по 01  октября. В случае резкого изменения погодных условий, по указанию Администрации поселка Ханымей, сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные Администрацией поселка Ханымей.

2.2. Подметание дорожных покрытий, дорог улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 07 час. до 16 час., а на  улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время.

2.3. При мойке площадей, проезжей части дорог, улиц не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

2.4. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +35 град. С) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 час.до 16 час. (с интервалом два часа).

2.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и проездов, дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

2.6.Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам).

2.6.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые полосы, обозначенные линиями регулирования, места примыканий бордюрного камня с дорожным покрытием, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

2.6.2. Подметание тротуаров должна быть закончена до начала работ по подметанию проезжей части.

2.6.3. Тротуары и посадочные площадки остановок пассажирского транспорта, должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 грамм на 1 кв.м.

2.6.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

2.6.5.Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены и промыты.

2.6.6. В полосе отвода поселковых дорог, улиц и проездов, высота травяного покрова не должна превышать 15-40 см. Не допускается засорение полосы различным мусором. Газоны, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

Уборка территории поселка регламентируется  действующими «Нормами и правилами по благоустройству территории муниципального образования поселок Ханымей», утвержденными решением Собрания депутатов 2 созыва  муниципального образования поселок Ханымей от 09.06.2012  № 226, которые устанавливают порядок содержания и организацию уборки территории поселка. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории поселка, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять требования Норм и правил по благоустройству.

### 5.3.1.УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

### При проектировании и строительстве транспортно-производственные базы должны решаться вопросы по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность базы должна определяться на основании количества спецмашин задействованных при решении вопросов санитарной очистки территории поселка с учетом заключаемых контрактов и количества прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативных машин, автобуса, машин для нужд снабжения поселка и т.п.

Размещение базы следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Строительство транспортно-производственной базы должно осуществляться по типовым проектам.

5.3.2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке представлены в таблице.

Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке.

| № п./п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013г. | 2015г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовой объем вывоза ТБО | м3 /год | 8684,43 | 8879,03 | 9539,14 |
|  | Расчетно-суточное накопление ТБО | м3 | 27,75 | 28,37 | 30,48 |
|  | Средневзвешенное расстояние вывоза ТБО на объект обезвреживания в один конец | км | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Содержание и уборка улично-дорожной сети | км/т.м 2 | 29,83/249,541 | 29,83/249,541 | 29,83/249,541 |
| 2.1 | улицы | км | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2.2 | проезды | км | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 2.3. | тротуары | км/ т.м 2 | 3,98/7,176 | 3,98/7,176 | 3,98/7,176 |

6.КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Капиталовложение на организацию санитарной очистки муниципального образования поселок Ханымей складываются из затрат на строительство сооружений по обезвреживанию отходов, очистных сооружений, приобретения оборудования, спецмашин и инвентаря.

Стоимость транспортных средств и механизмов приведена в ценах 2014 г.

Капитальные затраты на мусоровозную и спецтехнику по контейнерной  системе  муниципального образования поселок Ханымей на период 2015-2020 г.г. представлены в таблицах ниже.

Капитальные затраты пос. Ханымей

| Наименование объекта | Источник определения стоимости объекта | Единица измерения | Стоимость единицы измерения, тыс. руб. в ценах 2014 г. | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма, тыс.руб. | Кол-во | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сооружения |
| Проведение модернизации КОС, в том числе проектно-изыскательские работы Увеличение мощности на 350 м3/сут | Программа комплексного развития | Объект | 25000,0 | - | - | 1 | 25000,0 |
| Замена 9 насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Программа комплексного развития | насос | 300,0 | - | - | 9 | 2700,0 |
| Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | Программа комплексного развития | км | 8050,0 |  |  | 1,5 | 12075,0 |
| Строительство площадок под КГО | Сметный расчет | Объект | 70 | 5 | 350,0 | 10 | 700,0 |
| Проектирование и строительство транспортно-производственной базы | Типовой проект | Объект | 3950,0 | - | - | 1 | 3950,0 |
| Итого стоимость строительства сооружений: | 350,0 |  | 44425,0 |
| Спецтехника для вывоза ТБО, ЖБО и КГО |
| Автосамосвал МАЗ- 651705-282 | ООО «РБА-Тюмень» | машина | 2 770,0 | - | - | 1 | 2 770,0 |
| Ассенизаторская машина КО-505А | ОАО "Арзамасскийзавод "КОММАШ" | машина | 3 500,0 | - | - | 1 | 3500,0 |
| Итого стоимость транспортных средств: | - | 2 | 6 270,0 |
| Оборудование |
| Контейнеры для сбора ТБО, объемом 0,75 м3 (для селективного сбора) | Производственный комплекс «Гефест» г.Екатеринбург. | контейнер | 16,63 | - | - | 43 | 715,09 |
| Контейнеры для сбора пищевых отходов на 60 литров | Производитель-BORA PLASTIK | контейнер | 1,500 | - | - | 41 | 61,500 |
| Итого стоимость инвентаря: |  | 84 | 776,590 |

Всего капиталовложений на организацию санитарной очистки: 51821,59

## 7.ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОКХАНЫМЕЙ

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования поселок Ханымей утверждается органами местного самоуправления.