пРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

# Виды

# дефектов содержания автомобильных дорог

| Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1. | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части | Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения |
| 1.2. | Отдельные повреждения (деформации и разрушения) | Наличие повреждений, разрушений |
| 1.3. | Необеспеченный водоотвод (застой воды) | Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой |
| 1.4. | Повреждения откосов насыпей и выемок | Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.) | Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах | Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы | Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода. Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода |
| 2. | Дорожная одежда |
| 2.1. | Деформации и разрушения | Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) |
| 2.1.1. | Деформации и разрушения | Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребёнка) |
| 2.1.2. | Просадки | Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин |
| 2.1.3. | Выбоины | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
| 2.1.4. | Выкрашивание | Разрушение дорожного покрытия за счёт потери зёрен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
| 2.1.5. | Шелушение | Разрушение поверхности покрытия за счёт отслаивания тонких плёнок и чешуек материала под действием воды и мороза |
| 2.1.6. | Проломы | Полное разрушение дорожной одежды по всей её толщине с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин |
| 2.1.7. | Сколы кромок | Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежёсткого типа в местах сопряжения их с обочинами |
| 2.2. | Необработанные места выпотевания вяжущего | Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета площадью более 1 кв. м |
| 2.3. | Нарушение профиля (гребёнка) | Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений |
| 2.4. | Трещины | Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, отсутствие и неудовлетворительное состояние деталей крепления и элементов швов |
| 2.6. | Колейность | Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами | Нарушение целостности дорожной одежды до 50 кв. м с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия |
| 2.8. | Полосы загрязнения у кромок покрытия | Наличие загрязнения покрытия в виде пыли, грязи и мусора у кромок |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части | Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 3. | Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1.. | Ограждения проезжей части |
| 3.1.1. | Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения | Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены |
| 3.1.2. | Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.2.1. | Повреждения отдельных секций перил | Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решётки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна |
| 3.1.3. | Деформационные швы |
| 3.1.3.1. | Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах | Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие резинобитумной мастики в швах мастичного типа |
| 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1. | Дефекты установки технических средств организации дорожного движения | Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований, или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения |
| 4.1.1. | Дефекты дорожных знаков (в том числе табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоослепляющих экранов, светофоров дорожных | Несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др. |
| 4.2. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки | Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утверждённого проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др. |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие её восприятие | Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной видимости |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололёдных материалов | Находятся в нерабочем состоянии, или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения |
| 4.5. | Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) | Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и несвоевременной снегоочистки |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных) | Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности |
| 4.7. | Дефекты дорожных светофоров | Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, а также их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели |
| 4.8. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | Наличие деформаций и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек |
| 4.9. | Дефекты дорожных зеркал | Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость |
| 4.10. | Видимые повреждения бордюров | Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки |
| 4.11. | Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г- и Т-образные опоры) | Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии |
| 4.12. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств | Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололёдными материалами, отсутствие мусоросборников |
| 5. | Зимнее содержание |
| 5.1. | Зимняя скользкость | Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололёда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий |
| 5.2. | Рыхлый снег | Неуплотнённый слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей |
| 5.3. | Стекловидный лёд | Лёд на покрытии гладкой стекловидной плёнки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более |
| 5.4. | Гололёд | Гладкая плёнка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия |
| 5.5. | Снежный накат | Слой снега, уплотнённый колёсами проходящих транспортных средств |
| 5.6. | Талый снег | Снег, превращённый в жидкую массу, вследствие применения противогололёдных материалов и движения транспортных средств |
| 5.7. | Снежный вал | Накопление снега в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
| 5.8. | Снежно-ледяные отложения в теле трубы | Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка |
| 5.9. | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | Наличие на крышах (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен |
| 5.10. | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги, приводящее к образованию снежных заносов |
| 5.11. | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах | Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости |

______________________________

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

# Показатели,
характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

| Код показа- теля | Наименование показателя, дефекта содержания дорог | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2. | Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукреплённых обочин, не более, кв. м (в скобках – глубина повреждения, не более, см). Срок ликвидации повреждения не более: для IA, IБ – 5 суток; для IB, II – 6 суток; для III, IV – 7 суток | IA | Не допускается |
|  |  | IБ, IB | 5,0 (5) | 5,0 (5) | 5,0 (5) |
|  |  | II | 7,0 (7) | 7,0 (7) | 5,0 (5) |
|  |  | III | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 7,0 (7) |
|  |  | IV | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 15,0 (10) |
|  |  | V | - |
| 1.3. | Застой воды на обочине. Срок ликвидации не более: для IA, IБ – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4. | Повреждения (деформации и разрушения) укреплённых и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина – 15 см, ширина – 60 см, глубина – 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток (в скобках – требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) | IА | 0,3 (1,0) | Не допускается (0,5) | Не допускается |
|  |  | IБ, IB | 0,3 (1,5) | Не допускается (1,0) |  |
|  |  | II | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV, V | - |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»). Срок ликвидации повреждений не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через 1 м. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. | IA | 100 | 200 | Не допускается |
|  |  | IБ, IB, II, III, IV, V |  |  | 300 |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.9. | Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений, не более, промилле. Срок ликвидации не более: для IA, IБ – 10 суток; для IB, II – 12 суток; для III, IV, V – 14 суток | IA, IБ, IB | 10 |
|  |  | II | 15 | 10 | 10 |
|  |  | III | 20 | 15 | 10 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 15 |
| 1.10. | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IB; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации не более 2 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.11. | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускается (кроме деревьев, отделённых от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края) |
| 2. | Дорожная одежда |
| 2.1. | Деформации и разрушения на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения не более: длина – 15 см, ширина – 60 см, глубина – 5 см (в скобках – требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IA | 0,3 (1,0) | Не допускается (0,5) | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 0,3 (1,5) | Не допускается (1,0) |  |
|  |  | II | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV | 7,0 (15,0) | 5,0 (10,0) | 2,5 (5,0) |
|  |  | V | 15,0 (30,0) | 10,0 (20,0) | 5,0 (10,0) |
| 2.2. | Необработанные участки выпотевания вяжущего на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток | IA | Не допускается |
|  |  | IБ | 7,0 | 5,0 | Не допускается |
|  |  | IB | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
|  |  | II | 15,0 | 10,0 | 7,0 |
|  |  | III | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | IV, V | - |
| 2.3. | Нарушение профиля, гребёнка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения нарушения не более: для IV – 10 суток; для V – 14 суток | IA, IБ IB, II, III | - |
|  |  | IV | 100 | 70 | 35 |
|  |  | V | 150 | 100 | 50 |
| 2.4. | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв. м, не более, м. Устранение дефекта производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ | 30 | 15 | Не допускается |
|  |  | IB, II, III | 40 | 20 |  |
|  |  | IV, V | - |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Устранение дефекта производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IA, IБ IB, II III | He допускается |
|  |  | IV, V | - |
| 2.6. | Колейность глубиной до 30 мм на 1000 кв. м покрытия, не более, пог. м. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IA | He допускается |
|  |  | IБ, IB | 20 | 15 | Не допускается |
|  |  | II, III, IV | 30 | 20 | 10 |
|  |  | V | -. |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения не более: длина – 15 см, ширина – 60 см, глубина – 5 см (в скобках – требования для весеннего периода). Срок ликвидации повреждения не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IA, IБ, IB | 3 (6) | Не допускается (2) | Не допускается |
|  |  | II, III | 5 (10) | 3 (6) |  |
|  |  | IV | 7 (14) | 5 (10) | 2 (4) |
|  |  | V | - |
| 2.8. | Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток | IA, IБ | 50 | 50 | Не допускается |
|  |  | IB | 200 | 100 | 50 |
|  |  | II | 300 | 150 |  |
|  |  | III | 500 | 250 |  |
|  |  | IV, V | - | - |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения, с момента обнаружения не более 3 часов. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.10. | Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации застоя для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3. | Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1.1. | Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |
| 3.1.1.1. | Высота ограждений не соответствует нормам | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.1.2. | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения нарушений не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.1.3. | Ограждения не очищены от грязи, % от протяжённости. Срок устранения нарушения не более 5 суток | IA, IБ, IB, II, III | 5 | 2 | Не допускается |
|  |  | IV, V | 15 | 10 | 7 |
| 3.1.1.4. | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения нарушения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.2. | Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.2.1. | Высота перил менее 110 см | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.2.2. | Загрязнённые перила | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.2.3. | Перила не окрашены. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.2.4. | Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.2.5. | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения нарушений не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.3. | Деформационные швы |
| 3.1.3.1. | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами на 100 м протяжённости шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IA, IБ | 2 | 1 | Не допускается |
|  |  | IB | 5 | 2 |  |
|  |  | II | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| 3.1.3.2. | Протечки в деформационных швах в тротуарах | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.3.3. | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой на 100 м протяжённости шва, не более, м. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IA, IБ | 2 | 1 | Не допускается |
|  |  | IB | 5 | 2 |  |
|  |  | II | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Устранение нарушений производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.2. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения дефектов дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1-2.7), а знаков приоритета 2.1-2.7 – в течение 1 суток. Срок устранения дефектов табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.3. | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения дефектов в течение 5 суток после их обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.4. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после их обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.5. | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения, не более, м. Срок устранения нарушений при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5°С): для IA, IБ – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | IA | Не допускается | Не допускается |
|  |  | IБ | 5 | 5 |  |
|  |  | IB | 10 | 5 |  |
|  |  | II | 15 | 10 | 5 |
|  |  | III, IV, V | 20 | 15 | 10 |
| 4.6. | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных ограждений (на неосвещённых участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более, % от общего количества. Срок установки или замены не более: для IA, IБ – 1 суток; для IB, II – 2 суток; для III, IV, V – 3 суток | IA | 5 | 3 | 3 |
|  |  | IБ, IB, II, III, IV, V | 10 | 7 | 5 |
| 4.7. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену повреждённой электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.8. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IA, IБ, IB, – 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II, – 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III, – 10 суток | Для всех категорий | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| 4.9. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% – для термопластика). Устранение нарушения производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок устранения нарушений в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.11. | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см), не более, % от площади открытой поверхности. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ – 3 суток, для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 20 | 10 | Не допускается |
| 4.12. | Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г-, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.13. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.14. | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у Заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IA, IБ | 3 | Не допускается | Не допускается |
|  |  | IB | 5 |  |  |
|  |  | II | 10 | 5 |  |
|  |  | III | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| 4.15. | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |

Примечание.

*. Сроки ликвидации дефектов и устранения нарушений установлены с учётом категории автомобильной дороги.

Приложение № 3

к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

# Показатели,
характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1. | Возвышение обочин с уплотнённым слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2. | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IA, IБ, IB – 100%, для остальных – 50%. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части, не более, ч | IA, IБ | 1,0 (2,0) см 4 ч | 1,0 (2,0) см 3 ч |
|  |  | IB, II | 1,0 (2,0) см 5 ч | 1,0 (2,0) см 4 ч | 1,0 (2,0) см 4 ч |
|  |  | III | 3,0 (6,0) см 7 ч | 3,0 (6,0) см 6 ч | 3,0 (6,0) см 5 ч |
|  |  | IV | - | - | - |
|  |  | V | 15 ч | 12 ч | 10 ч |
| 1.3. | Застой воды на обочинах в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации застоя не более: для IA, IБ, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4. | Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; на тротуарах. Срок устранения нарушения не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.5. | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IA, IБ, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 2. | Дорожная одежда |
| 2.1. | Разрушение проезжей части на 1000 кв. м её площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина – 15 см, ширина – 60 см, глубина – 5 см. Срок ликвидации разрушений не более: для IA, IБ, IB, II – 5 суток; для III – 7 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), указанный участок оценивается как неудовлетворительный | IA, IБ | 1,0 | 0,5 | Не допускается |
|  |  | IB | 1,5 | 1,0 | Не допускается |
|  |  | II | 3,5 | 2,0 | Не допускается |
|  |  | III | 7,0 | 3,5 | Не допускается |
|  |  | IV | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  | V | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2.2. | Срок снегоочистки проезжей части, не более, ч | IA, IБ | 4 ч |
|  |  | IB, II | 5 ч |
|  |  | III | 6 ч |
|  |  | IV, V | 6 ч |
| 2.3. | Уплотнённый снег на проезжей части, толщиной не более, см. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, –превышение допустимой толщины слоя уплотнённого снега. Примечание: при превышении допустимой толщины слоя уплотнённого снега на проезжей части срок устранения нарушения не более 6 ч | IA, IБ, IB, II, III | Не допускается |
|  |  | IV | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, – 4) |
|  |  | V | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, – 6) |
| 2.4. | Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB – 4 ч; для II, III – 5 ч; для IV, V – 6 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.5. | Застой воды на проезжей части в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.6. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки – 100% | IA, IБ, IB, II, III | 1 (2) |
|  |  | IV | 2 (4) |
|  |  | V | - |
| 3. | Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 3.1. | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок устранения нарушений не более 1 суток с момента обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замену или восстановление повреждённых дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1-2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета 2.1-2.7 – в течение 1 суток. Срок устранения дефектов табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.3. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после их обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.4. | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более, % от общего количества. Срок установки и замены не более 3 суток. Срок очистки для всех категорий не более 5 суток | IA | 7 | 5 | 3 |
|  |  | IБ, IB II, III IV, V | 10 | 7 | 5 |
| 3.5. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену повреждённой электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6. | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярного пешеходного движения. Срок ликвидации снежных валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.7. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% – для термопластика). Устранение нарушения производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.8. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации – в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.9. | Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.11. | Неочистка либо частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ – 1 суток; для IB, II – 2 суток; для III – 3 суток; для IV, V – 4 суток | Для всех категорий | He допускается |
| 4.12. | Слой рыхлого (уплотнённого) снега в заездных карманах и на посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Срок устранения нарушения после окончания снегопада не более 6 ч | IА, IБ | 2 (0) |
|  |  | IB, II, III | 6 (4) |
|  |  | IV, V | 8 (6) |
| 4.13. | Слой рыхлого (уплотнённого) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств, толщиной не более, см. Срок устранения нарушения после окончания снегопада не более 1 суток | IA, IБ | 12 (9) | 10 (7) | 8 (5) |
|  |  | IB, II | 13 (10) | 11 (8) | 9 (6) |
|  |  | III | 14 (11) | 12 (9) | 10 (7) |
|  |  | IV, V | 15 (12) | 13 (10) | 11 (8) |
| 4.14. | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, толщиной не более, см. Срок устранения нарушения после окончания снегопада не более 1 суток | IA, IБ | 6 (5) | 4 (4) | 2 (3) |
|  |  | IB, II | 8 (7) | 6 (5) | 4 (4) |
|  |  | III | 10 (10) | 8 (7) | 6 (5) |
|  |  | IV, V | 12 (12) | 10 (10) | 8 (7) |
| 4.15. | Не посыпанные противогололёдным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | Для всех категорий | Не допускается |

Примечание.

*. Сроки ликвидации дефектов и устранения нарушений установлены с учётом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

Приложение № 4

## К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# Промежуточная ведомость

# оценки уровня содержания автомобильной дороги (приёмки работ)

# в весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги ___________________________________________________

Категория автомобильной дороги___________________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________________

Характерный период: весна-лето-осень год________ месяц_____________________________

Требуемый уровень содержания ____________________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 1* (0,5)** |  |
| 1.2. | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,5 (0,25) |  |
| 1.3. | Застой воды на обочине | 0,4 (0,2) |  |
| 1.4. | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 1 (0,5) |  |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,2 (0,1) |  |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) | 0,2 (0,1) |  |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозу жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,3 (0,15) |  |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | 0,05 (0,03) |  |
| 1.9. | Превышение поперечного уклона обочин | 0,2 (0,1) |  |
| 1.10. | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 1 (0,5) |  |
| 1.11. | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,3 (0,15) |  |
| 2. | Дорожная одежда |
| 2.1. | Деформации и разрушения на проезжей части | 1 (0,5) |  |
| 2.2. | Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.3. | Нарушение профиля, гребёнка на проезжей части | - (0,5) |  |
| 2.4. | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии | 0,7 (0,35) |  |
| 2.6. | Колейность | 0,5 (0,25) |  |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.8. | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,05 (0,03) |  |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 1 (0,5) |  |
| 2.10. | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 3. | Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1.1. | Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |
| 3.1.1.1. | Высота ограждений не соответствует нормам | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.1.2. | Ограждения не закреплены и имеют неисправности. Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.1.3. | Ограждения не очищены от грязи | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.1.4. | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.2. | Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.2.1. | Высота перил менее 110 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.2.2. | Загрязнённые перила | 0,2 (0,01) |  |
| 3.1.2.3. | Перила не окрашены | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2.4. | Плоскость перильного ограждения не вертикальна | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2.5. | Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.3. | Деформационные швы |
| 3.1.3.1. | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.3.2. | Протечки в деформационных швах в тротуарах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.3.3. | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой | 0,3 (0,15) |  |
| 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка протяжённостью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.2. | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака). Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ёё восприятие (для каждого табло) | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.3. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных) (для каждого участка протяжённостью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.4. | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка протяжённостью не более 100 м) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.5. | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: для дорожных ограждений – на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; для сигнальных столбиков – на каждом | 0,3 (0,15) |  |
| 4.6. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.7. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | 0,2 (0,1) |  |
| 4.8. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.9. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.10. | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.11. | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.12. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.13. | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,2 (0,1) |  |
| 4.14. | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 5. | Безопасность движения |
| 5.1. | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 (1) |  |

_____________________________

* Без скобок – рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IA, IБ, IB, II.

** В скобках – рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: III, IV, V.

Представитель Заказчика _______________________ ____________ /_____________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя ____________________ ____________/_____________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

Примечание. В графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках – оценка в баллах.

Приложение № 5

## К порядку  проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# Промежуточная ведомость
оценки уровня содержания автомобильной дороги (приёмки работ) в зимний период

Название автомобильной дороги: ___________________________________________________

Категория автомобильной дороги: __________________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________________

Характерный период: зима год ____________________ месяц __________________________

Требуемый уровень содержания ____________________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотнённым слоем снега над проезжей частью | 1 * (1) ** |  |
| 1.2. | Рыхлый (талый) снег на обочине после окончания снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 1.3. | Снежные валы в местах, где их формирование не допускается | 1 (1) |  |
| 1.4. | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h0,15 м) бордюром | 0,5 (0,25) |  |
| 2. | Дорожная одежда |
| 2.1. | Разрушение проезжей части. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), участок оценивается как неудовлетворительный | 0,4 (0,2) |  |
|  |  | 1 (1) |  |
| 2.2. | Нарушение нормативного срока снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 2.3. | Уплотнённый снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимой толщины слоя уплотнённого снега | 1 (0,5) |  |
| 2.4. | Зимняя скользкость на проезжей части | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада | 0,5 (0,25) |  |
| 3. | Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 3.1. | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2. | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 3.3. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка протяжённостью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.4. | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.5. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.6. | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках | 1 (0,5) |  |
| 3.7. | Износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 3.8. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 3.9. | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.10. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.11. | Неочистка либо частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.12. | Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотнённого) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта (для каждой площадки) | 1 (0,5) |  |
| 3.13. | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.14. | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 3.15. | Не посыпанные противогололёдным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) | 0,7 (0,4) |  |
| 4. | Безопасность дорожного движения |
| 4.1. | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчётному период | 1 (1) |  |

______________________________

* Без скобок – рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IA, IБ, IB, II.

** В скобках – рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика _______________________ ____________ /_____________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя ____________________ ____________/_____________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

Примечание. В графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках –  оценка в баллах.

Приложение № 6

## К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# Итоговая ведомость
оценки уровня содержания автомобильной дороги (приёмки работ)

Название автомобильной дороги	_____________________________________________________

Категория автомобильной дороги	_____________________________________________________

Адрес участка, км	_________________________________________________________________

Характерный период ____________ год _____________ месяц	______________________________

Требуемый уровень содержания	______________________________________________________

Дата	______________________________________________________________________________

| № п/п | Километры с выявленными дефектами содержания | Земляное полотно, полоса отвода | Дорожная одежда | Искусствен-ные и защитные дорожные сооружения | Элементы обустройства автомобиль- ных дорог | Безопасность дорожного движения | Коэффициент снятия по километру | Коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям | Оценка в баллах уровня содержа- ния километра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого обследовано ____________________________________________________________ км

Из них:

недопустимый уровень (оценка 2) _______________________________________________ км

допустимый уровень (оценка 3) _________________________________________________ км

средний уровень (оценка 4) _____________________________________________________ км

высокий уровень (оценка 5) _____________________________________________________ км

средняя оценка автомобильной дороги (участка) ______________________________________

уровень содержания ______________________________________________________________

не соответствует заданному уровню ______________________________________________ км

количество снятых с выполнения километров ______________________________________ км

Заказчик                                              Исполнитель

________________________                         _______________________

Примечание.

1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.

2. В графы 3, 5, 7, 9 и 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (километр, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае, если на одном километре имеется несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге равен 1 (единице) и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9 и 11, но не более 1 (единицы);

в графы 4, 6, 8, 10 и 12 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (километр, на котором обнаружен дефект) заносится оценка в баллах. В случае, если по одному и тому же конструктивному элементу на одном километре имеется несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге, зависящих от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в графу 12 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;

в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру;

заполняются итоговые графы итоговой ведомости:

количество снимаемых с выполнения километров – суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги;

итого обследовано километров – (N);

не соответствуют высокому уровню – количество километров, записанных в графе 2;

количество километров, на которых зафиксирована оценка «2», (N2);

количество километров, на которых зафиксирована оценка оценка «3», (N3);

количество километров, на которых зафиксирована оценка оценка «4», (N4);

количество километров, на которых зафиксирована оценка «5», (N5);

N5=N-N2-N3-N4;

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:

определяется количество километров, на которых зафиксирована оценка «2» в % (К2):

3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом, необходимо пользоваться следующей таблицей.

Таблица

| Уровень содержания | Средняя оценка уровня содержания – Оуч | Количество километров с оценкой «2» – К2 |
| --- | --- | --- |
| Высокий | Оуч 4,85 | «2» 3% |
| Средний | Оуч 4,85 3,80 Оуч < 4,85 | 3% < «2» 5% «2» 10% |
| Допустимый | 3,80 Оуч < 4,70 2,85 Оуч < 3,80 | 10% < «2» 3% «2» 15% |
| Недопустимый | Оср < 4,55 | «2» > 15% |

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок «2»).

4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:

где:

N2сети, N3сети, N4сети, N5сети – количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: недопустимый «2», допустимый «3», средний «4» и высокий «5»,

Nсети – суммарное количество километров в сети дорог.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# АКТ
приёмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги,

# сети автомобильных дорог

(за период с ____________месяц 20_____г. по _____________ месяц 20_____г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела с ______ __________________ 20____ г. по ______ __________________ 20____ г.

натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги______________

________________________________________________________________________________

и установила следующее:

1. Всего обследовано _____________________________________________________ км

1.1. По автомобильной дороге _____________________________________________ км

1.2. По искусственным дорожным сооружениям _______________________ шт./пог. м

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений:

всего __________________________________________________________________ км

по автомобильной дороге _________________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям ___________________________ шт./пог. м

3. Соответствует заданному уровню:

всего __________________________________________________________________ км

по автомобильной дороге _________________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям ___________________________ шт./пог. м

4. Средняя оценка уровня содержания_________________________________________

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными  условиями,  зависящими от  дефектов содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках, указать адрес/адреса участков) _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учётом значимости обнаруженных дефектов содержания:

всего __________________________________________________________________ км

7. Количество и  протяжённость  искусственных  дорожных  сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учётом значимости  обнаруженных дефектов содержания

всего ____________________________________________________________ шт./пог. м

8. Стоимость работ по контракту (договору) за отчётный период

8.1. По автомобильной дороге ____________________________________________ руб.

8.2. По искусственным дорожным сооружениям ____________________________ руб.

В результате проверки Комиссия считает:

## Предусмотренный техническим заданием к муниципальному контракту (договору) состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчётный период ______________20 __ г. выполнен (нужное оставить)

1) полностью (работы принимаются в полном объёме);

2) частично.

Процент снижения объёма выполнения:

по автомобильной дороге________________________________________________ руб.

по искусственным дорожным сооружениям ________________________________ руб.

Объём работ, принятый к выполнению:

по автомобильной дороге________________________________________________ руб.

по искусственным дорожным сооружениям ________________________________ руб.

Подлежит оплате за отчётный период _____________________________________ руб.

Представитель Заказчика                           Представитель Исполнителя

_______________________________                 ________________________________

М.П.                                            М.П.

Примечание.

1. Процент снижения объёма выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяжённость автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100%.

2. Процент снижения объёма выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяжённость) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество (протяжённость) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100% (протяжённость искусственного сооружения).

3. Объём работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объёма работ и процентом снижения объёма выполнения.

Приложение № 8

К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

ПРЕДПИСАНИЕ №_______________

Должностному лицу____________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В соответствии с муниципальным контрактом (договором) № __________________

от ___ ___________ 20___ г. и на основании акта проверки от ___ ____________ 20___ г. в целях  устранения  выявленных  нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия по устранению нарушений (дефектов, замечаний) | км + м | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в _________________________

_____________________________________________________________________________

до _________________________20____г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом (договором) штрафные санкции.

Представитель Заказчика _____________________ ____________ /_____________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

__________________20_____г.

Предписание получил:

Представитель Исполнителя ____________________ ____________/___________________

(должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

___ _______________20____г.

Примечание. Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передаётся Исполнителю, а другой остаётся у Заказчика

Приложение № 9

К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# АКТ

# проверки исполнения предписания от _________________20____г. №_____

# об устранении замечаний, выявленных в ходе

# оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчётный период

# с _____ ______________20_____г. по ______ ________________20____г.

_____ ________________20____						        № ________*

Комиссия в составе:

представителя Заказчика __________________________________________________

представителя Исполнителя________________________________________________

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приёмке выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги ___________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км _______+_____ - км _______+______ (договор от _________________20____г. № ____ )

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

| № п/п | Перечень километров с отмеченными нарушениями (дефекты, замечания) | Наименование нарушения (дефекта, замечания) | Группа дефектов | Фактическое исполнение, устранено / не устранено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании, устранены  в установленные директивные сроки в полном объёме / частично / не устранены.

Решение: с целью определения оценки уровня содержания участка автомобильной дороги _________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км ______+______ - км ______+______ (договор от _____ ____________20____г. № _____)

исключить из промежуточной ведомости от _____ ______________ 20___ г. № __________ следующие километры:_________________________________________________________

Предписание считать исполненным в полном объёме / частично

(ненужное зачеркнуть)

К Исполнителю применить / не применять санкции в соответствии с  условиями

(ненужное зачеркнуть)

заключённого муниципального контракта (договора) и законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика _____________________ ____________ /_____________________

(должность)               (подпись)                 (Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя ____________________ ____________/___________________

(должность)               (подпись)                 (Ф.И.О.)

* Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.

риложение № 10

К порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Ханымей

Рекомендуемый образец

# АКТ
оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с ___ _______________20____г. по ___ _____________20____г.)

Комиссия в составе:

представителя Заказчика__________________________________________________

________________________________________________________________________

представителя Исполнителя________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на ней (них) _______________________________

________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км _____ + _____ - км _____+_____ (договор от ____ ______________ 20____г. № ______ )

и установила следующее:

1. Всего обследовано __________________________________________________ км

2. Не соответствуют уровню содержания следующие километры ________________

_____________________________________________________________________________

(уровень содержания по муниципальному контракту (договору)

Всего __________ км

3. Соответствует _______________________________________ уровню содержания

(уровень содержания по гос. контракту (договору)

Всего: __________ км

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не  зарегистрированы / зарегистрированы на участке (указать адрес/адреса) _____

________________________________________________________________________

5. Уровень содержания по участку автомобильной дороги _____________________

________________________________________________________________________

(указывается уровень содержания)

6. Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги Оуч ________

________________________________________________________________________

7. Количество километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания с оценкой «2» ____________ км

8. Количество километров в процентах от общей протяжённости участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания с оценкой «2» _____________ %.

Представитель Заказчика _________________ __________________ /___________________

(должность)		        (подпись) 		(Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя _________________ ______________  /___________________

(должность)	        (подпись) 		 (Ф.И.О.)