ООО Институт территориального планирования

«ГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯНАО

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Муниципальное образование

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Заказчик:         Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского

района ЯНАО

Договор:       № 06/04-03 от 07.07.2008 г. на выполнение работ по объекту «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Пуровского муниципального района и поселений района»

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              МНГП 1214-08

Генеральный директор   ______________________________________А.Н. Береговских

Первый зам. генерального директора ___________________________М.Н. Дузенко

Зам. генерального директора по правовым вопросам  ______________Д.В. Шинкевич

Главный архитектор __________________________________________И.Г. Стуканева

Главный инженер ____________________________________________С.В. Фигуренко

Омск 2008

Проект

ГЛАВА ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2008 г. № _____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.6 ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Градостроительным уставом Ямало-Ненецкого автономного округа, Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.01.08 № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» постановляю:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения поселок Ханымей (прилагаются).

- Опубликовать местные нормативы градостроительного проектирования в газете "Северный луч", а также разместить их на сайте Администрации сельского поселения поселок Ханымей в сети "Интернет" (в случае наличия официального сайта).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на __________.

Глава поселка Ханымей

Ж.А. Белоцкая

Оглавление

Раздел 1 «Общие положения»	5

1.1. Анализ существующей нормативно-правовой базы по вопросу состава, порядка подготовки и утверждения, применения местных нормативов градостроительного проектирования	5

1.2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования	6

Раздел 2 «Область применения»	7

Раздел 3 «Термины и определения»	9

Раздел 4 «Местные нормативы градостроительного проектирования»	12

4.1. Общие расчетные показатели планировочной организации территорий поселка Ханымей	12

4.2. Расчетные показатели в сфере жилищного строительства	15

4.3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения	21

4.4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения	22

4.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания	23

4.6. Расчетные показатели в сфере инженерного оборудования	25

4.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий	27

4.8. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами специального назначения	28

4.8.1. Условия размещения объектов ритуального назначения	28

4.8.2. Условия размещения объектов складирования и захоронения отходов	28

4.9. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, устанавливаемые в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	31

Раздел 5 «Приложения»	33

# Раздел 1 «Общие положения»

## 1.1. Анализ существующей нормативно-правовой базы по вопросу состава, порядка подготовки и утверждения, применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения поселок Ханымей (далее также - Нормативы, настоящие Нормативы) разработаны в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрадК РФ) подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В части 4 статьи 24 ГрадК РФ устанавливается, что региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа утверждены Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа постановление от 10.01.2008 г. № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселений (п.2 ч.1 ст.8 ГрадК РФ) и вопросам местного значения поселения (п.20 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

## 1.2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения такого пространственного развития территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования социально-экономического развития территории поселка Ханымей (далее - поселка), разрабатываемыми на местном, региональном и/или федеральном уровне.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

# Раздел 2 «Область применения»

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности человека.

Действие нормативов распространяется на территорию муниципального образования поселка Ханымей в границах, утвержденных Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района».

Настоящие нормативы подлежат применению при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) в дальнейшем следующих видов градостроительной документации сельского поселения:

генерального плана;

документации по планировке территории;

правил землепользования и застройки.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению  органами местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории поселка Ханымей.

# Раздел 3 «Термины и определения»

В целях настоящих нормативов термины и определения используются в следующих значениях:

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий;

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий;

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации;

Зонирование – деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование), установления градостроительных регламентов использования расположенных в границах территориальной зоны земельных участков и объектов капитального строительства (градостроительное зонирование), особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон;

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселения;

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Комплексный проект управления развитием территории муниципальных образований - научно-методически и методологически обоснованный способ разработки градостроительной и иной, тесно связанной с ней, документации одним исполнителем в целях устойчивого развития территории и эффективности расходования средств местного бюджета;

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Рекреационная зона – озелененная территория в пределах муниципального образования, предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов;

Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверхности и воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов государственной власти, органов местного самоуправления изъята полностью или частично из хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны;

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

Элемент планировочной структуры – часть территории муниципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и окружном законодательстве о градостроительной деятельности.

Слова и словосочетания «муниципальное образование», «сельское поселение» и «поселок» применительно к наименованию муниципального образования поселок Ханымей употребляются в настоящих нормативах как идентичные по значению.

# Раздел 4 «Местные нормативы градостроительного проектирования»

## 4.1. Общие расчетные показатели планировочной организации территорий поселка Ханымей

Для целей реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности в составе градостроительной документации необходимо предусматривать раздел планировочной организации территории муниципального образования.

Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры муниципального образования в границах сельского поселения поселок Ханымей, установленных Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района». Земли в границах сельского поселения относятся к следующим категориям: земли населенных пунктов, земли лесного фонда.

Планировочная организация территории муниципального образования поселок Ханымей включает в себя следующие элементы:

- планировочный район;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- земельно-имущественный комплекс;

- планировочный земельный участок.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются границей муниципального образования, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана городского поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования.

Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов.

Планировочный земельный участок представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории).

С целью формирования электронной ИСОГД и обеспечения возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации любого территориального образования города определяется кодовое обозначение каждого планировочного элемента:

01 – код планировочного района (от 01 до 99);

01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 99);

01 – код планировочного квартала (от 01 до 99);

01 – код планировочного земельно-имущественного комплекса (от 01 до 99);

001 – код планировочного земельного участка (от 001 до 999).

Кодовые обозначения элементов планировочной структуры формируются в виде числового ряда (например, код планировочного квартала может быть – 02:10:15, где 02 – код планировочного района, 10 – код планировочного микрорайона, 15 – код планировочного квартала).

В результате укрупненного зонирования территории муниципального образования при подготовке генерального плана, выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования – функциональные зоны.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

При разработке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты). Правила землепользования и застройки обязательны для применения всеми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

При подготовке градостроительной документации территориального планирования, градостроительного зонирования и по планировке территории целесообразно использование объединенного классификатора зонирования территории муниципального образования поселок Ханмыей.

Виды функциональных и территориальных зон на территории муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Виды функциональных зон | Виды территориальных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | Среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) |
|  |  | Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) |
|  |  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) |
| 2 | Общественно-деловая зона | Административно-делового назначения |
|  |  | Социально-бытового назначения |
|  |  | Торгового назначения |
|  |  | Учебно-образовательного назначения |
|  |  | Культурно-досугового назначения |
|  |  | Спортивного назначения |
|  |  | Здравоохранения |
|  |  | Соцобеспечения |
|  |  | Научно-исследовательского назначения |
|  |  | Общественного центра |
|  |  | Культового назначения |
|  |  | Многофункционального общественного центра |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | Промышленности |
|  |  | Коммунально-складского назначения |
| 4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Электроснабжения |
|  |  | Водоснабжения |
|  |  | Водоотведения |
|  |  | Теплоснабжения |
|  |  | Газоснабжения |
|  |  | Связи |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Объектов железнодорожного транспорта |
|  |  | Объектов автомобильного транспорта |
|  |  | Объектов воздушного транспорта |
|  |  | Объектов речного (морского) транспорта |
| 6 | Рекреационная зона | Мест отдыха общего пользования |
|  |  | Учреждений отдыха и туризма |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | Сельскохозяйственных угодий |
|  |  | Сельскохозяйственного производства |
|  |  | Садоводства, дачного хозяйства |
| 8 | Зона особо охраняемых территорий | Особо охраняемых природных территорий |
|  |  | Природоохранного назначения |
|  |  | Лечебно-оздоровительного назначения |
|  |  | Историко-культурного назначения |
| 9 | Зона специального назначения | Ритуального назначения |
|  |  | Складирования и захоронения отходов |
| 10 | Зона военных объектов и режимных территорий | Оборонного назначения |
|  |  | Режимных территорий |
| 11 | Зона акваторий | Акваторий |
| 12 | Зона природных территорий | Зона природных территорий |

Необходимость включения тех или иных функциональных и территориальных зон из представленного выше перечня проект документа градостроительного проектирования определяется  разработчиком соответствующего документа с учетом требований заказчика.

Помимо предусмотренных функциональных и территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды зон, выделяемые с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Баланс функциональных зон, в первую очередь в отношении общественных, рекреационных и транспортных территорий, следует определять исходя из их отношения к жилым территориям. Процент соотношения размеров общественной, рекреационной зон должен быть в пределах от 30 до 50 процентов, для зоны транспортной инфраструктуры - от 40 до 50 процентов. С учетом градостроительного развития территории поселка указанные показатели должны постепенно увеличиваться. Размеры зон производственной инфраструктуры должны определяться исходя из экономической ситуации и потребности в рабочих местах, поэтому не требуется регламентировать данный вид зоны исходя из планировочной структуры территории поселка.

## 4.2. Расчетные показатели в сфере жилищного строительства

Расчет жилых территорий выполняется при корректировке генерального плана сельского поселения с учетом следующих укрупненных параметров:

- размер жилых зон, в гектарах;

- соотношение по типам и видам жилой застройки, в процентах;

- уровень обеспеченности жильем, кв. м общей площади на человека (отдельный дом на семью).

При корректировке генерального плана проводится комплексная оценка территории, позволяющая выявить потребности населения в типах и видах жилья.

При подготовке проекта планировки территории требуется уточнение параметров жилой застройки: типа жилья, этажности, площади застройки и общей площади.

Для жилищного строительства рекомендуется использовать следующие типы застройки:

1. Среднеэтажная жилая застройка формируется из 3-6 – этажных многоквартирных жилых домов и общежитий как со встроенными нежилыми помещениями, так и без них.

2. Малоэтажная жилая застройка формируется из 1-3 – этажных многоквартирных жилых домов и общежитий как со встроенными нежилыми помещениями, так и без них. При многоквартирных жилых домах возможно выделение приквартирных участков.

3. Индивидуальная жилая застройка формируется  из  1-3 – этажных одноквартирных и двухквартирных жилых домов, домов типа «Таун-хаус» и общежитий. Во всех видах данного типа могут размещаться встроенные нежилые помещения. При жилых домах возможно выделение приквартирных или приусадебных земельных участков. «Таун-хаус» - это группа блокированных одноквартирных жилых домов, составляющих одно здание. Каждый жилой блок имеет отдельный вход и приквартирный участок.

В зависимости от целей использования жилищный фонд может подразделяться на:

1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

2) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

3) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов по правилам Жилищного кодекса.

Для предварительного определения потребности в территориях для жилищного строительства следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

- для среднеэтажной застройки – 8 га;

- для малоэтажной застройки – 10 га;

- для малоэтажной блокированной застройки – 8 га;

- для индивидуальной застройки с участками 0,06 га – 25 га;

- для индивидуальной жилой застройки с участками 0,12 га – 50 га;

- для индивидуальной жилой застройки с участками 0,15 га – 60 га.

Основными показателями плотности застройки являются:

- процент застроенной территории (коэффициент застройки) – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

- показатель плотности застройки «брутто» (коэффициент плотности застройки «брутто») – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала;

- показатель плотности застройки «нетто» (коэффициент плотности застройки «нетто») – отношение площадей всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала.

Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 2.

Показатели плотности для жилой застройки различных типов

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки, кв. м/га | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| Многоквартирная среднеэтажная застройка (3-6 этажей) | 7000 | 9000 | 0,20 |
| Многоквартирная малоэтажная застройка (1-3 этажа) | 4500 | 5000 | 0,25 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 5500 | 6500 | 0,35 |
| Застройка одно - двухэтажными домами с участками: 600 кв. м 1200 кв. м 1500 кв. м | 1000 500 450 | 1500 550 500 | 0,20 |

Примечания:

1. Плотности застройки «нетто» определены для жилой территории в составе площади застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания – площадок различного назначения, подъездов,  стоянок, озеленения и благоустройства.

2. Плотности застройки «брутто» приводятся с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания (школ, детских садов, торговли и т.п.).

3. Допустимо увеличение указанных плотностных показателей на 10%.

4. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

5. Расчет показателей плотности выполнен для жилищной обеспеченности 23 кв. м на человека.

Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома, типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения.

Расчетная жилищная обеспеченность на человека должна определяться в зависимости от типа застройки в диапазоне не менее 23 кв. м, но не более:

- при индивидуальной жилой застройке – в расчете на 1 семью отдельный дом;

- при  малоэтажной и среднеэтажной застройке – 30 кв. м.

Для общежитий диапазон обеспеченности должен составлять 13-20 кв. м.

Максимальную этажность жилой застройки рекомендуется принимать до 6 этажей (за исключением социальных жилых домов).

Максимальные размеры земельных участков индивидуальной застройки рекомендуется принимать не более 1500 кв. м.

Помимо жилищного фонда социального использования и индивидуального жилищного фонда, необходимо предусматривать размещение специализированного жилищного фонда. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (согласно Жилищному кодексу РФ) относятся следующие помещения:

1) служебные жилые помещения;

2) жилые помещения в общежитиях;

3) жилые помещения маневренного фонда;

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;

5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью.

Потребность выделения площади служебных жилых помещений определяется числом граждан, прибывшим в населенный пункт на место работы или службы временно (трудовые отношения с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления).  Расчетная  жилищная обеспеченность должна составлять  не менее 23 кв. м на каждого члена семьи служащего.

Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы. Жилые помещения в общежитиях необходимо укомплектовать мебелью и другими необходимыми предметами согласно соответствующим действующим нормативам. Жилищная обеспеченность должна составлять 13-20 кв. м на человека.

Маневренный жилищный фонд формируется при необходимости предоставления гражданам жилья в следующих случаях:

- при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма,

- утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (неоплаченные кредиты, ипотеки, целевые займы),

- при непригодности жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств,

- иные случаи предусмотренные законодательством.

В период проживания граждан в маневренном жилищном фонде гражданину необходимо предоставлять жилое помещение в размере 13-20 кв. м на человека. В случае ненадобности маневренного жилищного фонда, возможно его перепрофилирование в жилые помещения общежитий или, при спросе, проведение реконструкции с доведением жилых помещений до полнометражных квартир и предоставлением его гражданам на условиях социального найма.

Объем маневренного жилищного фонда необходимо резервировать на стадии территориального планирования, основываясь на прогнозируемых темпах жилищного строительства (ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, проведение капитальных ремонтов и прочих мероприятий, требующих временного переселения жителей).

При разработке документации по территориальному планированию и планировке территории также необходимо учитывать требования по обеспечению потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании территории необходимо учитывать показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, которые регламентируются соответствующими нормативами (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям» и пр.).

В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп населения необходимо размещение специальных жилых домов. Под специальным жилым домом подразумевается многофункциональное жилое здание для проживания и обслуживания конкретных социальных групп с предоставлением специального обслуживания.

Норма обеспеченности для расчета таких объектов определяется по заданию на проектирование в соответствии с фактической потребностью населения.

Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специальном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения, установив необходимый для обслуживания проживающих набор помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специального жилого дома не более 5.

Объем жилищного фонда для предоставления гражданам по договору социального найма необходимо определять согласно Жилищному кодексу РФ (раздел 3). Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма (категории граждан, норма предоставления) установлены в Жилищном кодексе РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом или законом ЯНАО.

## 4.3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения

Расчет параметров объектов сферы социального и коммунально-бытового обеспечения представлен системой показателей. В генеральном плане рассчитываются размеры общественно-деловых зон, мощности и местоположение объектов. При выполнении проекта планировки территории необходимо уточнение мощности объектов и дополнение следующими параметрами здания: тип размещения, площадь застройки и общая площадь, этажность, местоположение.

Размещение объектов отдыха, туризма, спорта, а также иных объектов, связанных с реализацией услуг других объектов сельского значения, возможно за границами застройки.

Во всех случаях обязательно предоставление населению социального минимума общественных услуг, принимаемого в соответствии с приложением 1. При определении нормативного значения обеспеченности населения учтен фактор «частота потребления предоставляемых услуг данным объектом»: повседневное (регулярное); периодическое; по мере необходимости.

Радиусы пешеходной доступности объектов не регламентируются по причине формирования единого общественного центра в границах застройки. При необходимости выполнения оценки по данному показателю рекомендуется применение региональных нормативов градостроительного проектирования ЯНАО (п. 6.1, табл. 12).

В границах застройки следует предусматривать территории для размещения коммерческих учреждений и предприятий обслуживания населения. Состав данных территорий определяется в программе инвестиционного освоения, входящей в состав комплексного проекта.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе и в рекомендуемом приложении 1, следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и площади земельных участков учебно-воспитательных учреждений определяются согласно приложению 2.

## 4.4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки поселения.

В генеральном плане сельского поселения должны быть определены размеры и местоположение рекреационных зон. В проектах планировки территории указываются тип и мощность объектов рекреации.

Система рекреаций и озеленения поселения должна строиться как единая взаимоувязанная система зеленых насаждений, формирующая экологический каркас поселения в увязке с системой рекреационных комплексов, а также охраняемых или используемых в особом режиме территорий, представляющих собой экологический каркас региона.

Учитывая природные особенности поселения, озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта.

Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать не менее 5 м2 на человека в границах планировочного микрорайона жилой застройки. Из них собственно озелененные территории должны составлять не менее 50%. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30% площади озелененных и благоустраиваемых территорий.

Помимо насаждений общего пользования также необходимо озеленять территории санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов вредности должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий I класса - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Размещение зон массового отдыха и объектов рекреации на территории поселения осуществлять в соответствии со следующими нормативами, представленными в таблице 3.

Нормы обеспеченности и размеры земельных участков для рекреационных объектов

| Наименование объекта | Норма обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Норма размера земельного участка, кв. м на место |
| --- | --- | --- |
| Туристические базы | 5 | 65-80 |
| Туристические базы для семей с детьми | 1 | 95-120 |
| Молодежные лагеря | 7 | 140-160 |
| Туристические гостиницы | 5 | 50-75 |
| Дома отдыха (пансионаты) | 9 | 120-130 |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 9 | 140-150 |

## 4.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

Пропускную способность сети улиц, дорог, транспортных пересечений, а также число мест хранения автомобилей следует определять расчетным путем с учетом природных условий, реальных возможностей развития транспортной инфраструктуры, тенденций роста количества транспортных средств.

Жилую застройку необходимо отделять от железных и внешних автомобильных дорог санитарно-защитной зоной, которую необходимо озеленять не менее чем на 50% от общей площади зоны.

На стадии разработки генерального плана для предварительных расчетов и эскизных решений допускается принимать норматив по уровню автомобилизации населения равным 300 машин на 1000 жителей.

Расчетные параметры улиц и дорог (минимальные значения) необходимо принимать по таблице 4.

Расчетные параметры улиц и дорог (минимальные значения)

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 2 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

При разработке проекта планировки территории местные проезды для транспортного обслуживания застройки, прилегающей к магистральным дорогам и магистральным улицам сельского и районного значения, следует предусматривать шириной не менее 7 м.

При разработке проекта планировки необходимо предусматривать обеспечение населения местами для постоянного и временного хранения личного автотранспорта. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей необходимо назначать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, из них в планировочных районах не менее 30%. Нормы расчета стоянок автомобилей принимать согласно рекомендуемому приложению 3.

## 4.6. Расчетные показатели в сфере инженерного оборудования

В составе градостроительной документации территориального планирования (генерального плана сельского поселения) и по планировке территории (проектов планировки территорий сельского поселения) согласно ГрадК РФ разрабатывается схема развития инженерного обеспечения с размещением объектов инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта генерального плана выполняется расчет мощности основных объектов инженерной инфраструктуры:

- водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений);

- водоотведения (канализационных очистных сооружений);

- источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных);

- энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих станций, распределительных пунктов);

- газоснабжения (газораспределительных станций).

При разработке проекта планировки территории выполняется расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры:

- водоснабжения (насосных станций);

- водоотведения (канализационных насосных станций);

- источников тепловой энергии (внутриквартальных котельных, центральных тепловых пунктов);

- энергоснабжения (трансформаторных пунктов);

- газоснабжения (газораспределительных пунктов).

Расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры выполняется по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Укрупненные показатели в сфере инженерного обеспечения составляют:

- удельное среднесуточное водопотребление 350 л.сут./чел. (127,75 м3.год/чел.) на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением;

- удельное среднесуточное водопотребление 250 л.сут./чел. (91,25 м3.год/чел.) на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах коттеджного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями;

- удельное среднесуточное водопотребление 12 л.сут./чел. (4,4 м3.год/чел.) на хозяйственно-питьевые нужды в административных зданиях и предприятиях общественного питания с централизованным горячим водоснабжением;

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий этажностью 1-2 на 1 м2 общей площади 179,0  ккал (0,63 Гкал/год);

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий этажностью 3-4 на 1 м2 общей площади 106,0  ккал (0,37 Гкал/год);

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий этажностью 5 и более на 1 м2 общей площади 86,3  ккал (0,32Гкал/год);

- укрупненный показатель потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на одного человека  при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

- укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на одного человека при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

- укрупненный показатель потребления газа при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 180 м3/год на одного человека при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

- укрупненный показатель электрической нагрузки 10,0 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью 1-2 с плитами на природном газе;

- укрупненный показатель электрической нагрузки 20,7 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью 1-2 с плитами электрическими;

- укрупненный показатель электрической нагрузки 15,8 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью 3-5 с плитами на природном газе;

- укрупненный показатель электрической нагрузки 20,8 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью 3-5 с плитами электрическими;

- укрупненный показатель электрической нагрузки 16,3 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью более 5 с плитами на природном газе;

- укрупненный показатель электрической нагрузки 20,9 Вт/м2 общей площади жилых зданий этажностью более 5 с плитами электрическими.

## 4.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

Мероприятия по инженерной подготовке следует разрабатывать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При разработке генерального плана сельского поселения в сфере инженерной подготовки и защиты территорий необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- определение территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз:

в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений;

- определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (ветровая или водная эрозия почв и т.д.);

Отметку бровки подсыпаемой территории следует принимать не менее чем на 0.5м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

При разработке проектов планировки территории в составе схемы «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» отображаются:

- существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

- сеть водоотводных лотков, обеспечивающая отвод воды с территории поселения;

- места размещения локальных очистных сооружений.

Отведение поверхностных вод с территории необходимо проектировать из учета не менее 1 км водоотводящих лотков или кюветов на 1км2 территории.

При разработке схемы вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и минимального объема земляных работ.

## 4.8. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами специального назначения

### 4.8.1. Условия размещения объектов ритуального назначения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размер земельного участка для территории кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СНиП 2.07.01.89*.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

500 метров - кладбища площадью от 20 до 40 га;

300 метров -  кладбища площадью от 10 до 20 га;

100 метров - кладбища площадью до 10 и менее га;

50 метров - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

Крематории размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1000 метров - при количестве печей более одной;

500 метров - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

### 4.8.2. Условия размещения объектов складирования и захоронения отходов

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Скотомогильники размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1000 метров – с захоронением в ямах;

500 метров – с биотермическими ямами.

Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов.

Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений определяются по таблице 5.

Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Нормативное значение, кг/год на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| 1. | от благоустроенных жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 |
| 2. | от неблагоустроенных жилых зданий | 300 |
| 3. | при местном печном отоплении | 330 |
| 4. | при местном печном отоплении бурым углем | 450 |
| 5. | общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 |
| 6. | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 |
| 7. | крупногабаритных бытовых отходов | 14 |

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами

| № п/п | Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно- защитных зон, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |  |
|  | до 100 | 0,05 | 300 |
|  | св. 100 | 0,05 | 500 |
| 2. | Полигоны * | 0,02 - 0,05 | 500 |
| 3. | Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| _* кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать по СНиП 2.01.28-85. |

Основные критерии размещения полигона ТБО

| Критерии, исключающие организацию полигона ТБО | Критерии, благоприятствующие организации полигона ТБО |
| --- | --- |
| на территории природно-заповедного фонда РФ (особо охраняемые территории) и его охранной зоны, в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон; в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений; на территории зеленых зон городов и промышленных поселков, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции; на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня (Земельный кодекс РФ); на землях историко-культурного назначения; в пределах водоохранных зон водных объектов (Водный кодекс РФ); на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; в пределах городской черты (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»); на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, развитых склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов, в местах выклинивания водоносных горизонтов, заболоченных участках и зонах подтопления и т.п.). | открытые, ровные, исключающие возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к рекреационным пунктам и рекреационным зонам; расположение ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, зимовальных ям рыбы; удаление от аэропортов на расстоянии от 15км и более, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации на 50м с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5 %; на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.; с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород (в т.ч. моренные суглинки), характеризующиеся коэффициентом фильтрации не более 10-7 м/с); на участках карьеров и других искусственно созданных полостей. |

## 4.9. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, устанавливаемые в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Материалы сдаются комплектом, состоящим из электронного носителя с электронным видом проекта, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на стандартном (для данного времени) компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем дополнительных программ или форматов данных должно быть обеспечено автоматическое преобразование и копирование данных с электронного носителя на компьютер заказчика.

Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта структуре. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

Графические данные записываются в согласованном с заказчиком формате (например, формате файлов (таблиц) MapInfo Professional корпорации MapInfo).

Каждый объект, включенный в проект, должен иметь связь с атрибутивной информацией, характеризующей объект с достаточной для данной работы степенью подробности и точности.

Проект должен содержать согласованные с заказчиком справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект, должны классифицироваться согласно этим справочникам.

Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью программного обеспечения, указанного в техническом задании. В одном сдаваемом файле должен содержаться один лист градостроительной документации. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемого из файла. Название файла идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Файл должен без помех открываться и не должен иметь в своем составе ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, не включаемые в проект).

Пояснительная записка должна включать полное описание электронной версии проекта. В записке должны содержаться следующие данные:

- краткое описание технологии создания проекта;

- указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;

- краткое описание используемых программных продуктов;

- описание структуры хранения тематических данных с перечислением каталогов и подкаталогов, их содержания;

- описание используемых форматов файлов;

- описание типа, размера и содержание каждого файла;

- описание типа, размера и содержания атрибутивных полей файлов;

- описание используемых справочников и классификаторов;

- краткая инструкция пользователю.

# Раздел 5 «Приложения»

(рекомендуемое)

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

| Наименование показателя | Обеспеченность | Земельный участок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Нормативное значение | Ед. измерения | Нормативное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | % охвата от общей численности детей дошкольного возраста | 85 | кв. м на 1 место (в зависимости от мощности объекта) | до 100 мест – 35, свыше 100 мест – 28. В условиях реконструкции значения могут быть уменьшены на 25%. | Групповую площадку для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место, дошкольного возраста – 7,2 кв. м на 1 место. Следует предусматривать ветро- и снегозащиту, располагая здание детского учреждения в зоне ветрозащиты застройки и принимая просветность ограждения участка 50-70%. Состав земельных участков детских дошкольных учреждений рекомендуется принимать согласно приложению 2, таблица 1. В составе дошкольных комплексов допускается размещать крытые бассейны (по заданию на проектирование). |
|  | в том числе по типам |  |  |  |  |
|  | общего | 70 |  |  |  |
|  | специализированного | 3 |  |  |  |
|  | оздоровительного | 12 |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | % охвата детей соответствующей возрастной группы | - | - | Размер земельных участков рекомендуется принимать согласно приложению 2, таблица 2. В условиях реконструкции значения могут быть уменьшены на 20%. | Расстояние от здания школы до красной линии застройки должно быть не менее 25 м. Состав земельных участков общеобразовательных школ рекомендуется принимать согласно приложению 2, таблица 2. |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -начальное (1-4 классы) -основное (5-9 классы) -среднее (10-11 классы) | 100 100 75 |  |  |  |
| Школы-интернаты | мест | по заданию на проектирование | - | по заданию на проектирование | На участке интерната допускается размещение: корпусов «семейного» проживания детей, национальных мастерских, гостевых строений при соответствующем увеличении площади участка. Проектную мощность объекта следует рассчитывать с учетом потребности населённых пунктов района, из которых осуществляется подвоз детей. При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га |
| Учебно-производственный комбинат | % охвата от общего числа школьников | 8 | га на 1 объект | не менее 2 |  |
| Внешкольные учреждения | % охвата от общего числа школьников | 80 | га | по заданию на проектирование | Распределение мест между различными типами учреждений осуществляется исходя из потребностей населения. |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений на 1 тыс. чел. | 17,961 | га на 1 посещение | 0,001, но не менее 0,3 га на объект | Объекты здравоохранения рекомендуется проектировать как единый комплекс: больница, поликлиника, молочная кухня. Размещение молочной кухни определяется по заданию на проектирование (нормативное значение обеспеченности молочной кухней - не менее 4 порций в сутки на ребенка до года). Объект здравоохранения необходимо обеспечить автомобилем скорой медицинской помощи и местом его хранения. Количество автомобилей скорой медицинской помощи определяется по заданию на проектирование. Корпуса больничного комплекса должны соединяться тёплыми переходами. Все объекты здравоохранения следует строить по индивидуальным проектам. Расстояние от здания поликлиники до красной линии застройки должно быть не менее 15 м. Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Больничные учреждения | коек на 1 тыс. чел. | 10,401 | кв. м на 1 койку (в зависимости от мощности объекта) | до 50 коек – 238, 50 - 100 коек – 238 -143. При размещении на одном участке 2 и более стационаров его общая площадь принимается по суммарной вместимости. | При размещении больничных и родовспомогательных учреждений в жилой зоне лечебные и палатные корпуса следует располагать не ближе 30 м от красной линии застройки. Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зелёной полосой шириной не менее 10 м. |
| Аптечные учреждения | объект | 1 | га | для отдельно стоящих аптек – 0,3 |  |
| Учреждения социального обеспечения |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет) | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв. м | 80-100 |  |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв. м | 80-100 |  |
| Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | га | по заданию на проектирование |  |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв. м на 1 место | до 200 мест – 125 |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | - | - | га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 540 | га | по заданию на проектирование |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | мест на 1 тыс. чел. | 100 | га | по заданию на проектирование | В клубе необходимо предусматривать киноустановку и помещение, используемое в качестве танцевального зала. |
| Библиотеки | объект | 1 | га | по заданию на проектирование | Размещение возможно в составе клубного комплекса. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | га на 100 кв. м торговой площади | до 20 --- 0,05 – 0,06, 20 – 50 --- 0,04 – 0,05, 50 – 100 --- 0,03 – 0,04, 100 – 500 --- 0,02 - 0,03, свыше 500 --- 0,02. Для отдельно стоящих объектов, при блокировании торговых объектов принимается для суммарной торговой площади блока. | Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров – ориентировочно 5-10 кв. м торговой площади на 1 чел. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| - продовольственных товаров | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 |  |  |  |
| - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 200 |  |  |  |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 25-42 | кв. м на 1 кв. м торговой площади | 14 | На 1 торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | га на 100 мест (в зависимости от мощности объекта) | до 50 мест --- 0,2-0,25, 50-150 мест --- 0,2-0,15, свыше 150 мест --- 0,1. | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в организациях, учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме 300 кг/сутки на 1 тыс. чел. |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7 | - | - | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10 % в счет общей нормы. В комплексах бытового обслуживания возможно предусматривать прачечные (60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.), химчистки (3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел.). |
| Бани | мест на 1 тыс. чел. | 10 | га | 0,21-0,4 |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место на 2-3 тыс. чел. | 1 | га на объект | 0,05 |  |
| Отделения связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | га | 0,4-0,45 |  |
| Организации и учреждения правления | объект | по заданию на проектирование | кв. м на 1 сотрудника | 60 – 40 | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв. м на 1 место | 25-100 мест – 55 |  |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | по заданию на проектирование | - | - |  |
| Кладбище традиционного захоронения | - | - | га на 1 тыс. человек | по заданию на проектирование |  |
| Объекты пожарной охраны |
| Пожарное депо | пожарное депо/ пожарный автомобиль до 5 тыс. чел. | 1/2 | га на объект | по заданию на проектирование | Нормативное значение определено согласно НПБ 101 -95. Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км. |
| Объекты культового назначения |
| Культовые здания | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | га | по заданию на проектирование |  |

Примечание:

1 - нормативное значение обеспеченности приведено согласно Постановлению Правительства РФ от 15 мая 2007 года №286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год». Значение показателя обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и больничными учреждениями необходимо ежегодно (по мере утверждения Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи) корректировать согласно нормативам объема медицинской помощи.

(рекомендуемое)

Состав и площади земельных участков учебно-воспитательных учреждений

Таблица 1. Состав земельных участков детских дошкольных учреждений

| Элементы территории | Площади элементов участков, м2 при количестве мест в учреждении |
| --- | --- |
|  | до 50 | 95 | 140 | более 140 |
| 1. Площадь застройки: |  |
| а) здания | определяется в зависимости от конкретного объемно-планировочного решения |
| б) теневых (защитных) навесов с трехсторонним ветрозащитным ограждением | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 2. Детские площадки: |  |  |  |  |
| а) групповые для детей ясельного возраста | 190 | 150 | 300 | 300 |
| б) групповые для детей дошкольного возраста | 180 | 540 | 720 | 1080 |
| в) общая физкультурная площадка | 150 | 150 | 250 | 250 |
| г) огород-ягодник | 10 | 20 | 30 | 40 |
| д) теплица (с зоологическим уголком) | 60 | 80 | 80 | 120 |
| 3. Зеленые насаждения | 20-30 % от площади участка |
| 4. Хозяйственная площадка | 70 | 100 | 100 | 145 |
| Примечания: 1 Теневые навесы и общая физкультурная площадка могут не предусматриваться. 2 Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить из местных пород, обладающих длительным вегетативным периодом и декоративными свойствами. При наличии на участке естественного озеленения следует способствовать его сохранению. |

Таблица 2. Состав и площади земельных участков общеобразовательных школ

| Элементы территории | Площадь, м2 |
| --- | --- |
|  | в начальных школах | в неполных средних школах | в средних школах при количестве потоков |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Физкультурно-спортивная зона, в том числе: |  |
| школьный стадион | - | 4200 | 4200 | 4200 | 5260 |
| площадки для спортивных игр (волейбол – 162 м2, баскетбол – 364 м2) | 162 | 364 | 526 | 1052 | 1214 |
| комбинированная площадка для спортивных игр, метания мяча, прыжков в высоту и длину | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| крытый манеж | - | 400 | 400 | 400 | 600 |
| полоса препятствий |  |  |  | 500 | 500 |
| 2. Учебно-опытная зона, в том числе: |  |
| теплица | - | 170 | 170 | 240 | 240 |
| участок начальных классов | 200 | - | - | - | - |
| метеорологическая и географическая площадки | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| участок для огородных культур открытого грунта | в зависимости от местных условий и строительно-климатического подрайона |
| учебно-производственный участок | в зависимости от местных условий |
| 3. Зона отдыха, в том числе площадки для подвижных игр: |  |
| 1-х классов | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 2 – 4-х классов | 300 | 300 | 300 | 600 | 900 |
| 5 – 9-х классов | - | 125 | 125 | 250 | 375 |
| площадки тихого отдыха | - | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 4. Хозяйственная зона | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 |
| Примечания: 1 В особо сложных инженерно-геологических и градостроительных условиях школьный стадион может не предусматриваться. 2 Строительство крытого манежа необходимо в условиях, когда при школе не предусматривается стадион. 3 Площадь озеленения следует принимать в зависимости от лесорастительной зоны строительства – не менее 20 % от площади участка. В площадь озеленения включаются защитные полосы, живая изгородь, газоны, цветники, зеленые насаждения учебно-опытной зоны. |

(рекомендуемое)

Нормы расчета стоянок автомобилей

| Здания и сооружения, объекты отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные объекты |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10 - 15 |
| Предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |
| Здания и сооружения |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения значений: |  |  |
| окружного | 100 работающих | 20 - 30 |
| местного | То же | 10 - 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 - 15 |
| Больницы | 100 коек | 10 - 15 |
| Поликлиники | 100 посещений | 20 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 - 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 40 - 50 |
| Рестораны и кафе | 100 мест | 10 - 15 |
| Гостиницы | То же | 6 - 8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 - 15 |

Примечание: Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 800 м.