# Приложение

# к Собранию депутатов 3 Созыва МО п. Ханымей от 20 января 2017 года          № 226

Состав проекта

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Проект планировки территории |
| Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть) |
| 1 | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства | 1 | 11 |  |  |
| 2 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1. | Чертеж красных линий. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Чертёж размещения инженерных сетей. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 2.3. | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории (обосновывающая часть) |
| 3 | Том 2. Пояснительная записка | 2 | 43 |  |  |
| 4 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10000 |  | 1 |  |  |
| 4.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 4.4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 4.5 | Чертёж границ земельных участков, предназначенных для строительства линейных объектов. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 4.6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| II. Проект межевания территории |
| 5 | Том 3.Пояснительная записка | 3 | 12 |  |  |
| 6 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 6.1. | Чертеж границ земельных участков. М 1:1000 |  | 1 |  |  |
| 6.2. | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  | 1 |  |  |

# Состав авторского коллектива

Проект разработан авторским коллективом  в составе:

Главный градостроитель проекта	Румянцева Н. А.

Главный инженер проекта	Музафарова Г.Х.

Эколог градостроительства	Грецу  О.Н.

Ведущий экономист градостроительства	Малихова  К.Г.

Главный специалист	Вязина В.В.

# Проект планировки территории

# Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть)

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15» (-далее документация) разработана в 2016 г. ООО «Ракурс» на основании договора 21/16 (10-06/32) от 01.07.2016г., заключенного между Администрацией МО п.Ханымей и ООО «Ракурс».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ЯНАО;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А;

- Местные нормативы градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правила землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральный план муниципального образования пос. Ханымей.

Проект планировки и межевания территории выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства  федерального, регионального и местного значения на планируемой территории и их характеристики.

# 1.1. Функциональное зонирование.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения многоквартирных 2-х-3-х этажных жилых домов;

- зона детских площадок, открытых спортивных площадок;

- зона размещения гаражных сооружений;

- зона размещения озеленения и объектов благоустройства;

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования);

- зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования).

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны.

# 1.2. Перечень объектов местного значения и их характеристики.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. На территории проектирования планируется размещение следующих объектов местного значения:

- объекты инженерной инфраструктуры.

# 2. Характеристики планируемого развития территории.

# 2.1. Характеристика территории.

Таблица 2.1.1.

| №п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.9 |
| 2 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 0.1 |
| 3 | Зона размещения гаражных сооружений | 0.04 |
| 4 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1.5 |
| 5 | Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 1.0 |
| 6 | Зона размещения озеленения и объектов благоустройства | 0.01 |

Характеристика территории по зонам

Таблица 2.1.2.

| № зоны | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Зона 1 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.3 |
| Зона 2 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 3 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 4 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 0.1 |
| Зона 5 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 6 | Зона размещения гаражных сооружений | 0.04 |
| Зона 7 | Зона размещения озеленения и объектов благоустройства | 0.01 |
| Зона 8 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.2 |
| Зона 9 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.2 |
| Зона 10 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.07 |
| Зона 11 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.1 |
| Зона 12 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.9 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 1.0 |

# 3. Характеристики транспортного обслуживания

# 3.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Школьная – главная улица;

- поселковая дорога.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улица Школьная – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 25 метров;

- поселковая дорога – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 16 метров.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

Запланировано размещение пешеходных переходов:

- улица Школьная – 2 шт.

Запланировано четыре светофорных объекта на ул. Школьной в районе дома № 12.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- поселковая дорога – 7 метров (2 полосы по 3,5 метра), без тротуара;

- главная улица – 5,5 метра (2 полосы по 2,75 метра), ширина тротуара – 2 и 1,5 метра;

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 948 м, площадь – 8481 м2, площадь тротуаров – 1325м2.

# 3.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров поселковым транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа послкового общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в поселке осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

Для хранения автотранспорта населения многоквартирных жилых домов на территории располагаются существующие гаражные сооружения.

Учитывая характер существующей многоквартирной застройки, проектом предусмотрены планируемые стоянки для хранения автомобилей.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть Чертёж организации транспорта и сети дорог и Проекта планировки: Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от поселковых улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение поселковых дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 4. Характеристики инженерно-технического обеспечения

# 4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 4.2. Теплоснабжение

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 4.3. Газоснабжение.

На территории проектирования существующие и планируемые сети газоснабжения отсутствуют.

# 4.4. Электроснабжение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 4.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования.

# 4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений поселка.

На территории проекта планировки возможно размещение всех видов зеленых насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

С учётом размещения социальных объектов обслуживающих соседние территории на территории планировки проектом планировки предлагаются территории для озеленения и размещения объектов благоустройства общей площадью 269,2 тыс. м2  и территории скверов общей площадью 23 тыс. м2, что полностью обеспечивает потребности данной территории.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны для игр, отдыха, а так же хозяйственные площадки - изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли.

Зеленые насаждения различных групп, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений поселка и его зеленой зоны.

С учетом природно-климатических условий для озеленения предусматривается следующий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент.

Деревья: береза бородавчатая, пушистая; лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, карагана древовидная, ива прутовидная.

Дополнительный ассортимент.

Деревья: осина обыкновенная, пихта сибирская, ива белая, кедр сибирский.

Кустарники: жимолость обыкновенная; дерен белый, смородина красная и черная, спирея иволистная, шиповник иглистый, калина обыкновенная, сирень венгерская.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 2,56 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 0,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 0,9 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 2,54 |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 1 |  |
|  |  | % | 39,4 |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражных сооружений | га | 0,04 |  |
|  |  | % | 1,6 |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения внутриквартальных проездов | га | 1,5 |  |
|  |  | % | 59 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 17,91 |  |
|  |  | % | 0,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,01 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 378 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж |  |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % |  |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.4. | связью | % |  |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % |  |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | - |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 948/ 8481 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.10. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | 85 | Новые вдоль улично-дорожной сети |
| 5.11 | Площадь тротуаров | М2 | 1325 |  |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  |  | м | - | - |
|  | - открытой | м | - | новые - лоток водоотведения |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | новые |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Dy 100 мм | км | 0,592 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | Dy 250мм | км | 0,591 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 0,4 кВ воздушные | км | 0,178 |  |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,691 |  |
| 6.3.5. | Количество трансформаторных подстанций | шт | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. |  |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 0,169 |  |
|  | подземные | км | 0,021 |  |
|  |  | км | 0,148 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |

# Материалы по обоснованию проекта планировки территории (обосновывающая часть)

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15» (-далее документация) разработана в 2016 г. ООО «Ракурс» на основании договора 21/16 (10-06/32) от 01.07.2016г., заключенного между Администрацией МО п.Ханымей и ООО «Ракурс».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ЯНАО;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А;

- Местные нормативы градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правила землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральный план муниципального образования пос. Ханымей.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1.Климатическая характеристика.

1.1.1 Географическая характеристика, рельеф, климат

Поселение Ханымей находится в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа и является железнодорожной станцией на дороге Уренгой – Сургут. Поселок Ханымей расположен в междуречье реки Апакапур и ее левого притока – р. Чучуяха.

Для характеристики природных условий района поселка и окружающей местности использованы данные многолетних наблюдений (1959-1998 г.г.) на гидрологическом посту р. Еркал-Надей-Пур у п. Халесовая и метеостанции Халесовая, а также научно-техническая литература, посвященная исследованиям Западной Сибири. Режимные гидрометеорологические наблюдения на водотоках в районе поселка не проводятся.

Рельеф

Исследуемый район находится в пределах Пуровской низменности, провинции Западно-Сибирской равнины. Территория характеризуется равнинным рельефом с преобладанием абсолютных отметок поверхности 65-69 м. Местность сильно заболочена (до 50%). Обширное болото окружает территорию, прилегающую к поселку с северо-запада. К болоту приурочены многочисленные озера преимущественно термокарстового происхождения.

В геологическом отношении территория поселка и прилегающая местность сложена комплексом нерасчлененных озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста, а также болотными отложениями. Озерно-аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми песками. Супеси, суглинки и пылеватые пески залегают в толще песка в виде линз небольшой мощности. Современные болотные отложения представлены торфом.

Для рассматриваемого района характерно наличие многолетнемерзлых пород (ММП). Территория относится к зоне двухслойного развития ММП. Верхний слой мерзлоты прослеживается в основном с 10-12 м до глубины 30-80 м. Ниже, до глубины 50-150 м залегают талые породы, под которыми залегает мерзлая реликтовая толща, нижняя граница которой отмечена на глубинах до 300 м и более. Распространение ММП имеет островной характер. Сплошность мерзлоты часто нарушается таликами, приуроченными к участкам, сложенным песками. Участки с талыми грунтами обычно расположены на залесенных, хорошо дренированных террасах, примыкающих непосредственно к руслам рек и, сложенных песками. В отдельных случаях талики встречаются и на залесенных участках, сложенных с поверхности суглинистыми почвами. Под руслами рек и озерами мерзлота, как правило, отсутствует. Температура грунтов в пределах кровли многолетнемерзлых пород колеблется от 0 до минус 0,20С. Верхний слой мерзлоты характеризуется достаточно высокими отрицательными температурами горных пород, которые по большей части близки к 00 и не опускаются ниже –10. На пространственное изменение температуры влияние оказывает литология пород; более низкая температура свойственна органогенным породам (торфяникам), более высокая – минеральным. В минеральных грунтах глубина сезонного протаивания и промерзания меняется от 1,5 до 2,5 м; в торфяниках – колеблется в пределах 0,1 – 0,5м. На температурном режиме грунтов геоморфологическая приуроченность участков не сказывается. Грунты и водоразделов и долин имеют близкие значения температуры.

В большинстве случаев распространение ММП совпадает с площадью развития торфяников. Неглубокое залегание мерзлых пород и избыточное увлажнение верхнего горизонта почво-грунтов способствуют поверхностному заболачиванию территории. Заболоченные участки в основном представлены кочкарными и мочажинными комплексами торфяников. Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,3 до 3,0 м. Торф слабо и среднеразложившийся осоково-моховой, торфяно-сфагновый, коричневого цвета. Запасы его не велики.

Из мерзлотных процессов для территории характерно криогенное пучение, термокарст, солифлюкция (как правило, на расчлененных участках с повышенными уклонами). Высота бугров пучения в среднем составляет 0,5-1,0м, реже до 2м. Крупные бугры пучения интенсивно разрушаются. Глубина термокарстовых котловин может достигать 10-15м, а глубина озер в них 2-3м. Некоторые термокарстовые котловины погребены под торфяниками и болотами. Термокарстовые явления связаны с протаиванием содержащих лед пород при нарушении температурного режима. Практически все мерзлотные торфяники осложнены термокарстом, выраженным в рельефе понижениями и озерами протаивания. В период протаивания избыточно увлажненные поверхностные горизонты почво-грунтов приходят в движение, скользя по промерзшим грунтам и формируя солифлюкционные процессы.

В гидрогеологическом отношении район изучен слабо. На изучаемой территории верхне-палеогеновый горизонт грунтовых вод, достаточный для водоснабжения крупного населенного пункта, залегает в интервале глубин от 80 до 150м. Подземные воды этого горизонта напорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 16-20м от поверхности земли. Величина напора над кровлей горизонта достигает 90-100метров. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками. Средний дебит разведочных скважин составляет 400 – 500м/сут. (при понижении уровня на 8 – 20м). Подземные воды этого горизонта пресные, с сухим остатком 0,1-0,2 г/л и повышенным содержанием железа.

Климат

Климат района формируется под влиянием атлантических, арктических и континентально-тропических воздушных масс. Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствует глубокому проникновению в ее пределы воздушных масс как с севера, так и с юга, что обусловливает интенсивную трансформацию воздушных масс, как летом, так и зимой.

Для температурного режима рассматриваемой территории характерны: продолжительная зима, сравнительно короткое, но теплое лето, короткие переходные сезоны весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 5,80С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 23,80С. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 15,90С.

Таблица № 1.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, 0С (м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -23.8 | -21.6 | -16.7 | -7.2 | -0.4 | 10.7 | 15.0 | 13.0 | 6.4 | -4.4 | -17.3 | -23.8 | -5.8 |

Зима наступает во второй половине октября, когда температура воздуха устойчиво переходит через минус 50 , и продолжается почти до конца апреля. Продолжительность зимы около 6 месяцев. Со второй половины октября (средняя дата 15.10) устанавливается снежный покров, на реках отмечается ледостав. Активная циклоничность определяет в это время большую изменчивость погоды с резкими перепадами давления и колебаниями температуры, достигающими 9,90С за сутки, с сильным ветром, метелями. Самый суровый период зимы – с декабря по февраль. Средняя суточная температура устойчиво удерживается ниже –200С. Абсолютный срочный минимум равен –620С (январь). Продолжительность устойчивых морозов 187 дней. Оттепели зимой – явление редкое и кратковременное. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при прорывах к северу южных циклонов и сопровождаются усилением ветра до 30м/с, буранами, метелями. Повторяемость дней со среднесуточной температурой –200С и ниже за зиму составляет 40%, с температурой –300С около 15%.

Температура поверхности почвы по значениям весьма близка к температуре воздуха. Средняя температура поверхности почвы в январе изменяется от –25 до –300С. Один раз в 50 лет (2% обеспеченность) средняя температура почвы января опускается ниже –360С, один раз в 50 лет поднимается выше –150С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы составляет -650С (м/ст. Халесовая).

Для весны характерна частая смена теплых и холодных погод. Несмотря на частые возвраты холода, развитие весны протекает быстро. Среднемноголетняя продолжительность весны, определяемая средними датами устойчивого перехода средних суточных температур воздуха через 00 в начале периода (18.05) и через 100 в его конце (13.06), составляет 27 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в середине мая. Для весны характерна неустойчивая погода, с преобладанием солнечной. При средней месячной температуре мая минус 0,40С в отдельные дни мая она может повыситься до + 150С, абсолютный максимум +290С или смениться резким похолоданием до минус 180С (абсолютный минимум минус 280). В мае при вторжении арктического воздуха возможны снегопады, хотя выпавший снег тает достаточно быстро. Средняя дата последнего весной заморозка 11.06.

Летний период условно ограничивается временем устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 100С. В районе пос. Ханымей средняя суточная температура воздуха становится выше 100С в первой половине июня (средняя дата 13.06), переход к осени происходит в начале сентября (средняя дата 1.09). Лето теплое, но короткое, средняя продолжительность лета порядка 80 дней. Термический режим лета определяется процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При вторжении холодных арктических масс воздуха возможны резкие понижения температуры до минус 20С даже в июле. Средняя месячная температура июля, самого жаркого месяца, составляет 15,90С. В наиболее жаркие годы температура воздуха в июле может достигать 340С (абсолютный максимум). Средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле 10,50. Средняя суточная температура 200и выше за лето бывает в среднем 10 дней, 1-2 дня наблюдается максимальная температура, превышающая 300С.

Осень наступает рано - в конце августа начале сентября и заканчивается с переходом средней суточной температуры воздуха в начале октября (6.10) через 00и установлением устойчивого снежного покрова (15.10). По продолжительности осень вдвое продолжительнее весны и холоднее по температурному режиму. Для осени характерны заморозки на почве, туманы, выпадение снега. Средняя месячная температура сентября еще положительная (+6,40), но возможны похолодания до –50С. Средняя дата первого осенью заморозка –24.08. В начале октября появляется снежный покров, средняя температура октября снижается до –4,40С. Во второй декаде октября завершается образование устойчивого снежного покрова и устанавливается период устойчивых морозов. По данным м/ст. Халесовая средняя продолжительность устойчивых морозов составляет 187 дней.

Влажность воздуха

Относительная среднегодовая влажность воздуха равна 76%, при повышенных значениях (78-84%) с сентября по февраль.

Осадки

Годовой ход осадков типичен для континентальных районов. При среднемноголетней годовой сумме осадков 645 мм (с поправкой на смачивание ведра и ветровой недоучет), порядка 35% осадков выпадает в виде снега. В отдельные годы годовая сумма осадков может на 150-200 мм превышать среднемноголетние значения или быть ниже. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее – в апреле. Среднемноголетнее значение количества осадков за холодный период года (ноябрь – март) равно 171 мм, за теплый период (апрель-октябрь) - 474 мм. (Табл. №1.1.1.2) Среднемесячное значение суточного максимума осадков изменяется от 3-6 мм в холодный период до 6-19 мм в теплый. Наблюденный суточный максимум осадков составил 80 мм.

Таблица № 1.1.1.2

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм, (м/ст. Халесовая)

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 32 | 24 | 32 | 36 | 48 | 73 | 80 | 82 | 88 | 67 | 45 | 38 | 645 |

Снежный покров оказывает существенное влияние на климат территории и хозяйственную деятельность, поскольку зима длится около 6 месяцев. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября, а сходит в начале мая. Среднее число дней со снежным покровом 209. Средняя из максимальных высота снежного покрова достигает 92 см, средняя декадная высота снежного покрова изменяется от 58 до 71 см. Максимальные запасы воды в снеге на начало снеготаяния составляют 160-200 мм. Средний из наибольших запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады равен 239 мм. Наблюдается значительная изменчивость по территории высоты снежного покрова и запасов воды в снеге к началу снеготаяния из-за ветрового переноса снега в метели. Метели в районе чаще всего связаны с прохождением южных, западных и северо-западных циклонов. Среднемноголетнее число дней в году с метелями – 26, с поземкой –12. Средний перенос снега за зиму в метели составляет 210 м3 на 1 погонный метр; максимальный снегоперенос достигает порядка 500 м3/м.

Ветер

Ветровой режим района зависит от основных циркуляционных факторов и орографических условий. Рассматриваемая территория в холодное время года находится под влиянием сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. Над Карским морем в это время года устанавливается преимущественно циклоническая погода с низким давлением. Поэтому над территорией зимой господствуют ветры южные и с южной составляющей, повторяемость их составляет 50%. К концу зимы мощность антициклона ослабевает, и в мае южные и юго-западные ветры становятся менее постоянными. По мере прогревания суши антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета удерживается выше, чем над материком. С июля по август преобладают ветры северные или с северной составляющей, повторяемостью до 35%. В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра в районе составляет 3,1 м/с. Среднемноголетние значения средних месячных величин скорости ветра на высоте флюгера (13м) приведены в таблице №1.1.1.3.

Таблица № 1.1.1.3

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, м/ст. Халесовая

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |

На рисунке 1.1.1.1 представлена роза ветров по метеостанции Халесовая за январь, июль и год.

Рисунок 1.1.1.1.

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) составляет для района 13. Наибольшее число дней с ветром 15 м/с и более отмечается весной, наименьшее – летом и в середине зимы. Продолжительность сильного ветра составляет менее двух суток. Скорость ветра вероятностью превышения 5%, равна 9 м/с.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) п. Ханымей расположен в 1-м климатическом районе, подрайон 1Д. Расчетная температура отопительного периода, -47оС. Средняя температура отопительного периода минус 12,60С, продолжительность отопительного периода 274 суток.

1.1.2 Почвы, грунты, растительность

Почвы

Для территории характерны два типа зональных почв: таежно-поверхностно-глеевые и подзолистые. Зональные подзолистые почвы развиваются только на песчаных почвообразующих породах. На суглинистых и глинистых отложениях формируется тип почв таежно - поверхностно-глеевые.

Хорошо фильтрующие пески, к тому же быстро оттаивающие весной, обеспечивают внутренний дренаж почвы, постоянный нисходящий водный ток, который создает необходимый фон для подзолообразовательного процесса. Наоборот, в слабо фильтрующих, склонных к плывунности суглинистых и глинистых породах, атмосферные осадки, превосходящие в данном районе испарение, обусловливают избыточное увлажнение с более или менее длительным застоем влаги в верхней части почвенного профиля. Дренаж почв затрудняет локально распространенная вечная мерзлота.

Растительность

Район относится к зоне лесотундры. Для территории характерна тундровая растительность, чередующаяся с редколесьем; широко развиты сфагновые торфяники. Леса тянутся главным образом полосами по берегам рек и вокруг озер. В лесах преобладают сибирская лиственница, сосна, кедр, ель. В лесах много красной и черной смородины, брусники, голубики, морошки.

Животный мир

В районе водятся: лемминги; северный олень; заяц-беляк; песец; горностай; лось; лисица; росомаха; выдра и др. Из птиц широко распространены куропатки, глухарь, рябчик, тетерев. На лето прилетают и гнездятся гуси, утки, кулики и др. Реки и озера богаты рыбой, преобладают: осетр, нельма, мускун, ряпушка, сырок, сиг. Акклиматизирована ондатра.

1.1.3 Гидрологическая сеть, режим и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть

Поселок Ханымей расположен в междуречье рек Апакапур и Чучуяха. Река Апакапур вытекает из озерно-болотного массива, самые крупные озера в котором: озеро Апакато и Янгаяхато, и впадает в р. Вэнга-Пур. Ориентировочная длина реки Апакапур до створа Ханымей 120 км, площадь водосбора 1200 км2. В своем течении до створа Ханымей река принимает 7 притоков длиной от 20 км, например р. Кузя-Яха. Из достаточно протяженных водотоков выделяется река Чучуяха, длиной порядка 85 км. Река Чучуяха вытекает из небольшого озера, протекает по заболоченной местности и впадает в районе п. Ханымей в р. Апакапур на 54 км от ее устья. Длина реки Чучуяха 85 км, площадь водосбора 680 км2. У реки имеется 4 притока с длинами от 13 до 62 км.

Реки Апакапур и Чучуяха - равнинные спокойные реки, в своем течении извиваются среди болот, от которых они иногда ограждены береговыми валами. Склоны долин слабо выражены, врезанность речных долин не превышает 15-20 м. Ширина русел при среднем уровне менее 60 м. Русла рек меандрируют в нешироких поймах, от которых еле заметны переходы к склонам долин. Незначительные уклоны водосборов, извилистость русел обусловливают медленное течение воды в руслах. В межень скорость воды не превышает 0,3 м/с на плесах и 0,5 м/с – на перекатах.

Среди болот, покрывающих почти сплошь рассматриваемую территорию, разбросано множество озер. В районе преобладают озера преимущественно правильной округлой формы и небольших размеров. Они заполняют мелкие впадины, образовавшиеся в связи с протаиванием грунтового льда. Большая часть этих озер бессточная. Озера разделены узкими перемычками, сложенными мелкозернистыми, преимущественно флювиогляциальными песками, на которых располагаются отдельные деревья – лиственница, сосна, кедр. Отдельные островки и полосы леса возвышаются между озерами и болотами и вдоль русел речек.

Водный режим и ресурсы поверхностных вод

Режимные наблюдения за стоком воды рек Апакапур и Чучуяха в створе п. Ханымей не проводились. Сток воды и водные ресурсы оценены по методикам, рекомендуемым для неизученных рек СП -33-101. 2003.

Рассчитанный с помощью аналога (р. Еркал-Надей-Пур - п. Халесовая) средний многолетний расход воды р. Апакапур в створе Ханымей равен 11,5 м3/с, р. Чучуяха – 6,6 м3/с. Водные ресурсы (среднемноголетний суммарный объем стока двух рек) в створе Ханымей оцениваются в 0,57 км3/год.

Питание рек носит смешанный характер с преобладанием снегового питания. Зимние осадки, аккумулирующиеся на водосборе в течение всего холодного периода при малом испарении со снега, формируют до 60% годового стока. Доля дождевого стока в питании рек составляет 10-20%. Примерно одинаковое участие в питании обеих рек принимают грунтовые воды (10-20%).

Водный режим рек района п. Ханымей характеризуется весенне-летним половодьем, сменяющимся летне-осенней меженью (нарушаемый дождями) и продолжительной зимней меженью. Половодье начинается в первой половине мая. Максимальные расходы и уровни наблюдаются в начале июня, заканчивается половодье в конце июля. Продолжительность половодья 50-70 дней. Объем стока за половодье составляет 60-70%. Летне-осенняя межень обычно длится с июля по сентябрь и за этот период проходит от 13 до 27% годового стока. Средняя продолжительность летне-осеннего сезона 40-70 дней. Летние и осенние дождевые паводки слабо выражены. Дождевые паводки не превышают половодье по максимальному расходу и объему стока. Появление ледовых образований на реках в среднем относится к первой половине октября. Зимняя межень продолжается около 200 дней. Ледостав устойчивый, средняя продолжительность его 217 дней. Средняя наибольшая толщина льда составляет 50-100 см. Объем стока за зиму порядка 14-25% годового.

Весеннее половодье

Половодье характеризуется высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Относительно значительная продолжительность весеннего половодья (до 2 месяцев) обусловлена регулированием стока болотами и лесом, а также выпадением жидких осадков на спаде и шлейфе половодья. Наибольшие расходы наблюдаются в течение 1-5 дней. Максимальные расходы воды за период весеннего половодья получены расчетным путем по эмпирическим формулам согласно рекомендациям СП 33-101- 2003 для р. Акапапур расход 1% вероятности превышения равен 109 м3/с, 5% - 96 м3/с, 10% - 90 м3/с; для р. Чучуяха соответственно 72 м3/с, 63 м3/с, 60 м3/с.

Дождевые паводки

Дождевые паводки наблюдаются не ежегодно. Объем суммарного стока наибольших дождевых паводков равен 5-40% стока весеннего половодья. Максимальные расходы дождевых паводков составляют 10-50% от значения максимальных расходов весеннего половодья. Дождевой максимум р. Акапапур 1% вероятности превышения равен 33 м3/с, 5%- 29м3/с, 10% - 27м3/с; для р. Чучуяха соответственно 22 м3/с,19м3/с ,17 м3/с. За летне-осеннюю межень принимается период низкого стока от конца половодья до начала устойчивых ледовых явлений. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за летне-осеннюю межень составляет 5 л/с км2, что соответствует расходу р. Апакапур в 6,0 м3/с, р. Чучуяха – 3,4 м3/с.

Зимняя межень устойчивая и продолжительная, водность ее значительно меньше летней. Модуль минимального стока 80% вероятности превышения за зимнюю межень равен 2,7 л/с км2, что соответствует расходу 3,2 м3/с для р. Аракапур и 1,8 м3/с для р. Чучуяха.

Уровенный режим рек Чучуяха и Аракапур

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Подъемы уровня половодья (над предпаводочным) колеблются в пределах 100- 150 см. Среднее суточное приращение уровня на подъеме 5-10 см. Интенсивность спада 3-17см. Для летне-осеннего периода характерны дождевые паводки. Наибольшие подъемы воды дождевых паводков могут достигать 70-90 см. В отдельные годы при осеннем ледоходе отмечается повышение уровня. Средняя высота подъема 20-50 см. В период ледостава уровень воды устойчивый. Низшие годовые уровни чаще всего наступают при открытом русле. Средняя годовая амплитуда колебаний уровня на реках составляет 100-150 см.

При определении уровней воды различной вероятности превышения использованы данные расчетных расходов воды различной вероятности превышения и сведения о морфометрических характеристиках русла обеих рек на участках, прилегающих к поселению.

Расчетные значения уровней составили:

Река Чучуяха: среднемноголетняя величина уровня воды на участке, близком к поселению (северо-восточная часть поселка) составляет 60,0- 60,04м Б.С. При Р =1%, Н= 66,44 м Б.С; При Р = 5% Н = 66,0 м Б.С, При Р = 10%, Н =65,7 м Б.С. Ориентировочное значение уровня выхода воды на пойму составляет 65,44 м Б.С, при продолжительности стояния воды на пойме от 5 до 25 суток.

Река Апакапур: среднемноголетняя величина уровня воды на участке, близком к поселению (створ на восток по центральной части поселка) составляет 65,0м Б.С. При Р =1%, Н= 65,74 м Б.С; При Р = 5%, Н = 65,55 м Б.С, При Р = 10%, Н = 65,30 м Б.С. Ориентировочное значение уровня выхода воды на пойму составляет 65,15 м Б.С, при продолжительности стояния воды на пойме от 5 до 25 суток.

Термический и ледовый режим реки.

Дата перехода температуры воды через 0,20 весной является показателем начала устойчивого повышения температуры. Весной переход температуры воды через 0,20 наблюдается 29-31.05. Интенсивное повышение температуры воды начинается в июне и продолжается до конца июля-начала августа. Средняя месячная температура воды рек Апакапур и Чучуяха. в июле достигает 20-220. В августе начинается охлаждение воды.

Средняя месячная температура в сентябре опускается до 7-50. Для реки характерно, что в течение всего теплого периода (июнь-сентябрь) температура воды больше чем температура воздуха. Осенью переход температуры воды через 0,20, показатель времени начала появления ледяных образований, происходит 15-17.10. Наибольшая за год толщина льда на реке в зависимости от суровости зимы изменяется от 80 до 130 см.

Характеристика ледового режима реки Апакапур приведена в таблице, которая содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений и продолжительности ледовых фаз.

Таблица № 1.1.3.1

Характеристика ледовых явлений на реке Апакапур

| Дата | Продолжительность |
| --- | --- |
| Характеристика | Начала Ледостава | Начала ледохода | Окончания ледовых явлений | Осеннего ледохода | Весеннего ледохода | Ледостава | Всех ледовых явлений |
| Средняя | 22.10 | 28.05 | 30.05 | 9 | 3 | 220 | 232 |
| Ранняя (наибольшая) | 8.10 | 11.05 | 13.05 | 27 | 6 | 239 | 249 |
| Поздняя (наименьшая) | 4.11 | 7.06 | 9.06 | 1 | 2 | 201 | 209 |

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

В рассматриваемом районе отсутствуют пункты Государственной службы наблюдений (ГСН) за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим и гидробиологическим показателям. Ближайший пункт контроля над загрязнением совмещен с гидрологическим постом р. Пяку-Пур - Тарко-Сале, расположенном почти в 370 км севернее п. Ханымей.

Для рек района п. Ханымей приводится обобщенная характеристика поверхностных вод, основанная на данных почвенных карт, карт минерализации и сведений из Ресурсов поверхностных вод.

Химический состав поверхностных вод во многом зависит от характера почв. Подзолистые и таежно-поверхностно-глеевые почвы, преобладающие в районе, способствуют формированию гидрокарбонатных поверхностных вод малой минерализации, со значительным количеством растворенных и коллоидных органических веществ. На величину минерализации оказывает влияние наличие в бассейнах рек многолетнемерзлых пород. Ввиду того, что русловые воды протекают по мерзлой водопроницаемой почве, минерализация их небольшая.

Минерализация речных вод в естественных условиях колеблется от 20 до 80 мг/л в средний год. Минерализация в половодье не превышает 30 мг/л. Средняя минерализация в период межени больше,чем в половодье и составляет в летне-осеннюю межень до 50 мг/л, в зимнюю межень – до 80 мг/л. Реки района в течение всего года имеют слабоминерализованную воду (20-80 мг/л) с преобладанием гидрокарбонатных ионов (20-40% экв), ионов Са (20-26% экв в межень) и ионов щелочных элементов (до 36% экв в половодье). Речные воды по величине минерализации характеризуются как хорошие. Вода мягкая, жесткость менее 1 мг-экв/л. Из-за незначительной концентрации SO4 (0-14%экв) и Mg (8-18%) воде не свойственна агрессивность.

Речная вода обычно окрашена в желтый цвет и отличается большой окисляемостью, до 16 мгО/л. На реках и озерах возможны заморы рыбы. Они связаны с дефицитом кислорода в воде, который расходуется на окисление содержащихся в воде в большом количестве органических веществ. В поверхностных водах отмечается повышенное содержание железа, значительно изменяющееся в течение года от 0,7 до 3,0 мгFе/л. Большое содержание железа в речных водах является фоновым и вызвано высокой заболоченностью бассейна.

По минерализации и химическому составу речная вода района пригодна для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд.

Сведения об уровне загрязненности воды в реках Апакапур и Чучуяха отсутствуют. По косвенной оценке вода р. Чучуяха в настоящее время может быть оценена как «чистая» или «умеренно загрязненная». Сток реки формируется на территории Ноябрьского лесничества, на водосборе нет действующих предприятий нефтегазодобывающей промышленности. Наоборот, верховья р. Акапапур находятся на территории Северо-Ноябрьского месторождения ОАО «Сибнефть» и «Ноябрьскнефтьгаз» и вода реки может быть загрязненной. По аналогии с г. Тарко-Сале основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы, железо, медь, соединения азота нитратного. При дальнейшем развитии нефтегазовых комплексов необходима организация контроля над качеством воды и охраной природных вод.

# 2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ПЛАНЕ ПОСЕЛКА.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Размещение в плане поселка

Территория располагается в центральной части посёлка Ханымей. Территория представляет собой всю жилую зону посёлка.

Территория проектирования представлена на рисунке 2.1.1

Рисунок 2.1.1

Рис.2.1.1. Схема расположения территории проектирования.

## 2.2. Современное использование территории.

Данная территория является жилой застройкой муниципального образования поселок Ханымей, площадь территории проектирования составляет 2,56 га.

Территория расположена: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15

Жилая застройка представлена малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

На территорию планировки накладываются охранные зоны инженерных коммуникаций. Данные зоны накладывают на территорию определённые планировочные ограничения, которые необходимо учитывать при определении назначения и границ зон формируемых в проекте планировки.

При анализе современного использования территории использовалась топографическая основа предоставленная Департаментом строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района, а также администрацией муниципального образования п. Ханымей.

Данные об объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной и федеральной собственности отсутствуют.

Площади земельных участков отражённы на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки в Проекте планировке: Материалы по обоснованию, а так же приведены в Таблице 2.2.1. Баланс современного использования территории.

Таблица 2.2.1.

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый номер | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, поставленные на кадастровый учет |
| 1 | кв-л Школьный, строительный №12 | 89:05:030201:724 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 2987 |
| 2 | кв-л Школьный, строительный №13 | 89:05:030201:725 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 2054 |
| 3 | кв-л Школьный, строительный №14 | 89:05:030201:727 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 1692 |
| 4 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2647 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | 1076 |
| 5 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2649 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 843 |
| 6 | ул.Нефтяников | 89:05:030201:2489 | для размещения трансформаторной подстанции | 100 |
| 7 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2645 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 367 |
| 8 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2652 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 572 |
| 9 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2646 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 441 |
| 10 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2391 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 133 |
| 11 | кв Школьный, в районе дома № 13 | 89:05:030201:3221 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 361 |
| 12 | кв Школьный, в районе дома № 14 | 89:05:030201:3227 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 267 |
| 13 | кв Школьный, в районе дома № 14 | 89:05:030201:3226 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 246 |
| 14 | кв-л Комсомольский | 89:05:030201:88 | Для общего пользования (уличная сеть) Внутриквартальный проезд №9 | 1975 |
| 15 | Ул.Школьная | 89:05:030201:98 | Для общего пользования (уличная сеть) Автомобильная дорога | 10993 |
| 16 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2651 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов | 968 |
| 17 | ул. Железнодорожная | 89:05:030201:97 | Для общего пользования (уличная сеть) Автомобильная дорога №2 | 8934 |
| 18 | кв Школьный, в районе дома № 13 | 89:05:030201:3231 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 248 |
| 19 | кв-л Школьный | 89:05:030201:2650 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов | 1954 |
| 20 | кв-л Школьный, строительный №15 | 89:05:030201:675 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 4400 |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 3.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки пос. Ханымей, документация по планировке территории п.Ханымей, утвержденные в установленном законом порядке.

Основная проектная карта-схема генерального плана пос. Ханымей, совмещенная с проектом планировки, представлена на рисунке 3.1.1

Рисунок 3.1.1

Рис.3.1.1. Основная проектная карта-схема генерального плана пос. Ханымей, совмещенная с проектом планировки.

В федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещен утвержденный генеральный план, совмещенный с проектом планировки п.Ханымей (№документа: 169900499). Генеральный план, утвержден Решением Собрания депутатов п.Ханымей №113 от 21.05.2010г.

В соответствии с утвержденным генеральным планом проектируемая территория находится в функциональной зоне 2-3 этажной капитальной жилой застройки.

Карта градостроительного зонирования пос. Ханымей представлена на рисунке 3.1.2

Рисунок 3.1.2

Рис.3.1.2. Карта градостроительного зонирования пос. Ханымей.

В федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещены правила землепользования и застройки муниципального образования поселка Ханымей (№документа: 1671110568), утвержденные решением Собрания депутатов 2 созыва муниципального образования поселка Ханымей №124 от 14.10.2010 г. В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки на территории проектирования установлена  территориальная зона Ж1, в которой, согласно градостроительным регламентам допустимо размещать многоквартирные 2-х-3-х этажные капитальные жилые дома; магазины товаров первой необходимости (встроено-пристроенные или отдельно стоящие).

Решением собрания депутатов 3 созыва №114 от 29.09.2014г. утвержден «Проект планировки, проект межевания территории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района».

Проект планировки, разработанный на часть посёлка Ханымей, представлен на рисунке 3.1.3.

Рисунок 3.1.3.

Рис.3.1.3. Карта градостроительного зонирования пос. Ханымей.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся и планируемой улично-дорожной сетью, предоставленными красными линиями, а также планируемой застройкой и отведёнными земельными участками.

Расстояние между красными линиями в соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Часть территории формируется как территории общего пользования.

Границы территории общего пользования совпадает с границами земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автодороги.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи (в.ч. уличного освещения), линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в поселковой застройке.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и трубопроводы. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. Земельный участок оформляется в собственность муниципального образования, а собственники инженерных коммуникаций арендуют часть данного земельного участка.

Учитывая характер использования территории, в документации по планировке выделяются земельные участи инженерной инфраструктуры – на данной территории проходит сеть канализации самотечной, сеть теплоснабжения, подземный кабель электроснабжения, воздушная сеть электроснабжения.

Данная информация отражена в графических материалах проекта.

Планируемые красные линии представлены на рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4.

Рис.3.1.4. Чертеж красных линий.

## 3.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В процессе выполнения работы нами были проанализированы материалы утверждённого генерального плана. В соответствии с утвержденным генеральным планом проектируемая территория находится в функциональной зоне 2-3 этажной капитальной жилой застройки.

В настоящее время в генеральный план вносятся изменения. В федеральной государственной информационной системе территориального планирования 04.08.2016г. размещен проект генерального плана муниципального образования поселка Ханымей (№документа: 1671103493).

Карта планируемого размещения объектов местного значения представлена на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения п. Ханымей представлены на рис. 3.2.2.

Рисунок 3.2.2.

Рис.3.2.2. Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения п. Ханымей.

В соответствии с генеральным планом на проектируемой территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- зона спорта;

- зона обслуживания автотранспорта.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки на территории проектирования установлена  территориальная зона Ж1, в которой, согласно градостроительным регламентам допустимо размещать многоквартирные 2-х-3-х этажные капитальные жилые дома; магазины товаров первой необходимости (встроено-пристроенные или отдельно стоящие).

Фрагмент карты градостроительного зонирования п.Ханымей представлен на рис. 3.2.2.

Рисунок 3.2.3.

Рисунок 3.2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования п.Ханымей

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-1 представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Код зоны/подзоны | Основные виды разрешенного использования территории | Вспомогательные виды разрешенного использования (дополнительные, сопутствующие основным) |
| --- | --- | --- |
| Ж-1 | Многоквартирные 2-х-3-х этажные капитальные жилые дома; магазины товаров первой необходимости (встроено-пристроенные или отдельно стоящие). | - Парковки перед объектами обслуживания, временные стоянки личного автотранспорта; дворовые площадки: спортивные, детские, хозяйственные, для отдыха; - трансформаторные подстанции, инженерные сооружения для обслуживания зоны; - благоустройство и озеленение территории. |

Ж -1 Многоквартирные 2х-3х этажные жилые дома

Условно-разрешенные виды использования территории:

- встроенно-пристроенные объекты общественного питания, медицинского

обслуживания;

- помещения для работы с населением;

- боксовые гаражи для инвалидов;

- площадки для выгула собак;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- временная парковка перед объектами обслуживающего назначения.

Параметры:

- коэффициент застройки (суммарно: существующая и новая) – не более 0,25;

- встроенно-пристроенные объекты общественного обслуживания не более 120 кв.м;

- при возможном (дополнительном) строительстве мансардных этажей высотой не

более 3,5 м общая высота зданий от уровня земли до конька кровли не должна

превышать: для 2х эт. – 9 м; для 3х эт.- 12 м.;

- парковки перед объектами обслуживания – не более чем на 6 автомашин;

- стоянки личного транспорта из расчета – 1 место на квартиру.

Решением собрания депутатов 3 созыва №114 от 29.09.2014г. утвержден «Проект планировки, проект межевания территории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района». Схема расположения элемента планировочной структуры представлена на рисунке 3.2.4.

Рисунок 3.2.4.

Рисунок 3.2.4. Схема расположения элемента планировочной структуры.

Ведомость координат красных линий представлена в таблицах 3.2.2 и 3.2.3.

| Таблица 3.2.2. |
| --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059718.66 | 4396428.35 |
| 2 | 7059755.15 | 4396411.95 |
| 3 | 7059801.9 | 4396430.70 |
| 4 | 7059882.65 | 4396465.65 |
| 5 | 7059894.43 | 4396470.45 |
| 6 | 7059949.04 | 4396492.80 |
| 7 | 7059957.71 | 4396499.20 |
| 8 | 7059961.99 | 4396502.20 |
| 9 | 7059975.45 | 4396517.25 |
| 20 | 7059759.32 | 4396547.40 |
| 21 | 7059762.06 | 4396546.15 |

Таблица 3.2.3.

| Название (номер) межевого знака | Дирекционные углы (градусы, минуты) | Длина линии (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 335°48.9’ | 40.01 |
| 2 |  |  |
|  | 21°48’ | 50.36 |
| 3 |  |  |
|  | 23°25.4’ | 88.00 |
| 4 |  |  |
|  | 22°06.9’ | 12.71 |
| 5 |  |  |
|  | 22°17.2’ | 59.02 |
| 6 |  |  |
|  | 36°20.9’ | 10.76 |
| 7 |  |  |
|  | 34°47.3’ | 5.21 |
| 8 |  |  |
|  | 48°14.4’ | 20.20 |
| 9 |  |  |
|  | 61°13.1’ | 35.27 |
| 10 |  |  |
|  | 66°34.1’ | 126.06 |
| 20 |  |  |
|  | 336°12.7’ | 3.00 |
| 21 |  |  |
|  | 249°46.3’ | 125.55 |
| 1 |  |  |

Настоящим проектом предусматриваются изменения в части территории площадью 2,56 га, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15, в связи с установлением границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Данные объекты представлены на Чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории. Границы проектируемых земельных участков для эксплуатации общественными, нежилыми объектами сформированы с учетом СНиПов, сложившегося землепользования и естественных границ.

## Положения о характеристиках развития социального обслуживания

При формировании территории планировки учитывались положения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования посёлок Ханымей и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

При развитии социального обслуживания населения учитывались особенности кварталов индивидуальной жилой застройки, а так же материалы генерального плана.

Объекты социального обслуживания для населения, проживающего на территории проектирования, находятся в пределах доступности.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

## 3.3 Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения многоквартирных 2-х-3-х этажных жилых домов;

- зона детских площадок, открытых спортивных площадок;

- зона размещения гаражных сооружений;

- зона размещения озеленения и объектов благоустройства;

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования);

- зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования).

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения представлен на рисунке 3.3.1.

Рис.3.3.1.

Рис.3.3.1. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Приведенная на чертеже нумерация зон будет охарактеризована в следующем разделе (Раздел 3.4. Характеристика территории по зонам) в таблице 3.4.2.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

3.4. Основные параметры территории.

Таблица 3.4.1.

Основные параметры территории.

| №п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.9 |
| 2 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 0.1 |
| 3 | Зона размещения гаражных сооружений | 0.04 |
| 4 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1.5 |
| 5 | Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 1.0 |
| 6 | Зона размещения озеленения и объектов благоустройства | 0.01 |

Таблица 3.4.2.

Характеристика территории по зонам

| № зоны | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Зона 1 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.3 |
| Зона 2 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 3 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 4 | Зона детских площадок, открытых спортивных площадок | 0.1 |
| Зона 5 | Зона размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 0.2 |
| Зона 6 | Зона размещения гаражных сооружений | 0.04 |
| Зона 7 | Зона размещения озеленения и объектов благоустройства | 0.01 |
| Зона 8 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.2 |
| Зона 9 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.2 |
| Зона 10 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.07 |
| Зона 11 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.1 |
| Зона 12 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.9 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 1.0 |

Технико-экономические показатели

Таблица 3.4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 2,56 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 0,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 0,9 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 2,54 |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 1 |  |
|  |  | % | 39,4 |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражных сооружений | га | 0,04 |  |
|  |  | % | 1,6 |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения внутриквартальных проездов | га | 1,5 |  |
|  |  | % | 59 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 17,91 |  |
|  |  | % | 0,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,01 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 378 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж |  |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % |  |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.4. | связью | % |  |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % |  |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | - |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 948/ 8481 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.10. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | 85 | Новые вдоль улично-дорожной сети |
| 5.11 | Площадь тротуаров | М2 | 1325 |  |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  |  | м | - | - |
|  | - открытой | м | - | новые - лоток водоотведения |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | новые |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Dy 100 мм | км | 0,592 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | Dy 250мм | км | 0,591 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 0,4 кВ воздушные | км | 0,178 |  |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,691 |  |
| 6.3.5. | Количество трансформаторных подстанций | шт | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. |  |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 0,169 |  |
|  | подземные | км | 0,021 |  |
|  |  | км | 0,148 |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |

## 3.5. Предложения по развитию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения) планируемой территории.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального  значения.

## 3.5.1. Перечень объектов местного значения.

На территории проектирования планируется размещение следующих объектов местного значения:

- планируемые стоянки для хранения автомобилей, объекты улично-дорожной сети.

## 3.6. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории.

## 3.6.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Школьная – главная улица;

- поселковая дорога.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улица Школьная – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 25 метров;

- поселковая дорога – ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 16 метров.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

Запланировано размещение пешеходных переходов:

- улица Школьная – 2 шт.

Запланировано четыре светофорных объекта на ул. Школьной в районе дома № 12.

Профили улично-дорожной сети по данной территории, с характеристиками дорог категория дороги, ширина проезжей части, ширина тротуара, представлены в графических материалах Проекта планировки: Основная часть. Чертёж красных линий.

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории представлена на рисунке 3.6.1.1.

Рис.3.6.1.1.

Рис.3.6.1.1. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Профили улично-дорожной сети представлены на Рисунке 3.6.1.2.

Рисунке 3.6.1.2.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- поселковая дорога – 7 метров (2 полосы по 3,5 метра), без тротуара;

- главная улица – 5,5 метра (2 полосы по 2,75 метра), ширина тротуара – 2 и 1,5 метра;

Часть улично-дорожной сети классифицируемой как проезды таковыми не является т.к. данные элементы дорожной сети относятся к внутриквартальным проездам на территории многоквартирной жилой застройки. Однако под данными проездами сформированы земельные участки, поэтому они отнесены к улично-дорожной сети и классифицированы как проезды, хотя их ширина и не соответствует нормируемым значениям.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 948 м, площадь – 8481 м2, площадь тротуаров – 1325м2.

## 3.6.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров поселковым транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа поселкового общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в поселке осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты поселкового общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

Для хранения автотранспорта населения многоквартирных жилых домов на территории располагаются существующие гаражные сооружения.

Учитывая характер существующей многоквартирной застройки, проектом предусмотрены планируемые стоянки для хранения автомобилей.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть Чертёж организации транспорта и сети дорог и Проекта планировки: Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам, указанным в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от поселковых улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение поселковых дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

- полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

## 3.7. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

## 3.7.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

Территория, подлежащая планировке, расположена в центральной части поселка Ханымей. По территории проходят сети тепловодоснабжения протяженностью 592 м, сети водоотведения (самотечной канализации) протяженностью 591м.

Проектное предложение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

По территории проектирования проходит сеть тепловодоснабжения  протяженностью 592 м.

Проектные предложения.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.3. Газоснабжение.

На территории проектирования существующие и планируемые сети газоснабжения отсутствуют.

## 3.7.4. Электроснабжение.

Существующее положение.

По территории проектирования проходит подзнмный кабель электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 691м, воздушная сеть электроснабжения 0,4 кВ. протяженностью 178 м, одна трансформаторная подстанция.

Проектное предложение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

## 3.7.5. Сети связи.

По территории проектирования проходит подземный кабель связи протяженностью 148 метров.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования.

Обеспечение телефонной связью абонентов предусматривается от поселковой АТС емкостью 1800 номеров, размещаемой в центре нагрузок в специально выделенном помещении порядка 100 – 150 кв. м. Оборудование АТС должно быть современное цифровое, электропитание АТС должно быть организовано по первой категории надежности. Телефонная сеть поселка выполняется кабелями прокладываемыми в телефонной канализации. Выход на междугородные линии связи осуществляется по РРЛ и спутниковой связи.

Радиофикация и телевидение

Для обеспечения возможности приема программ центрального, регионального и местного вещания в поселке предусматривается эфирное радиовещание. Аналогичные программы телевизионного вещания передаются с местного ретранслятора. В перспективе намечается увеличение программ вещания, развитие кабельного телевидения и подготовка к переходу на цифровое телевещание в России.

## 3.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение.

Территория поселка имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 77,00 – 75,35м. Наивысшие отметки в центральной части поселка. Падение рельефа направлено во все стороны. Территория не подвержена затоплению паводковыми водами (уровень 1% паводка р. Чучуяха - 66,44 м, р. Апакапур - 65,74 м). Дождевая канализация отсутствует.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10\6\0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения поселка, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки поселка.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании поселкового водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общепоселкового коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации поселка нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте, при которых возможно крушение поездов, сходов вагонов с рельс, повреждение вагонов перевозящих опасные вещества, утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде, прекращение ж/д движения. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымлённость места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую сильнодействующих ядовитых веществ возможно заражение возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Аварии на авиатранспорте, при которых возможны авиакатастрофы, аварии на воздушных судах. При авариях на авиатранспорте возможна утечка горюче-смазочных материалов, открытое горение огня, гибель большого количества людей, находящихся на воздушном судне.

5. Природные пожары.

Природные пожары, при которых возможно открытое горение лесных массивов, сильное задымление большой территории, угроза возгорания жилых и производственных зданий, расположенных в непосредственной близости с лесными массивами. Продолжительность пожароопасного периода – с 30 мая по 30 сентября. Среднегодовая площадь лесных и тундровых пожаров составляет около 10 га. Бездорожье и труднопроходимая местность затрудняет тушение лесных и тундровых пожаров.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил звена;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления поселкового звена окружной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории не планируется размещение опасных объектов.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в тепловом узле. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

## 4.1. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в тепловом узле. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Охрана водного бассейна

Для сбора и передачи твёрдых и жидких отходов жизнедеятельности населения пос. Ханымей на поселковые канализационные сооружения полной биологической очистки с доочисткой предусматривается прокладка канализационных коллекторов с присоединением их к самотечно-напорной системе поселковой канализации.

Кроме того предусматривается отвод поверхностных вод водоотводными лотками и закрытой сетью магистральных коллекторов из труб диаметром 300-500 мм, к которой подключается дождеприёмные колодцы, дренажи и водостоки зданий, отвод будет осуществляться на ЛОС.

Шумовое воздействие

Многочисленные источники шума разбросаны по территории поселка, в результате чего в поселке всегда ощущается определенный "акустический фон", величина которого значительно колеблется. Она зависит от времени суток, близости источников шума, природно-климатических условий и т.д.

Основными источниками шума на рассматриваемой территории являются внешний и внутрипоселковый транспорт, производственные предприятия.

Защита от источников шума, уровни которых определяются величинами 68 – 74,7 дБ, при архитектурно-строительном проектировании требуется решить путем территориальных разрывов и рациональным размещением объектов на территории.

При разработке проектной документации на строительство необходимо учесть требования по шумозащите.

Защиту от шума строительно-акустическими методами следует проектировать на основании акустического расчета и предусматривать для снижения уровня шума:

а) применение звукоизоляции ограждающих конструкций; уплотнение по периметру притворов окон, ворот, дверей;

б) применение звукопоглощающих конструкций, экранов и зеленых насаждений;

При архитектурно-строительном проектировании необходимо применять различные методы по снижению шума внутри помещений, такие как жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и различные сооружения.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами. В качестве акустических экранов следует применять различные сооружения – шумопоглащающие или шумоотражающие защитные стенки (экраны, заборы).

Санитарное состояние и очистка территории

Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Норма накопления домового мусора учитывает:

- отходы, накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

- отходы отопительных устройств;

- крупные предметы.

К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Отходы учреждений здравоохранения (медицинские отходы) перед передачей их специализированным предприятиям для обезвреживания подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции), которое осуществляется персоналом учреждений здравоохранения.

Санитарно-защитные зоны и планировочные ограничения.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей водоотведения (канализации, ливневой канализации) установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и от напорной – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Санитарно-защитная зона от существующих гаражей индивидуального хранения автомобилей установлена на основании пункта 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер ее равен – 50 м

Кроме того на схеме границ зон с особыми условиями использования территории помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены охранные зоны от планируемых инженерных коммуникаций. Размер данных зон принят подобно размерам зон для существующих инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки.

Зеленые насаждения общего пользования.

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений поселка.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения поселка (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории проекта планировки возможно размещение всех видов зеленых насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

С учётом размещения социальных объектов обслуживающих соседние территории на территории планировки проектом планировки предлагаются территории для озеленения и размещения объектов благоустройства общей площадью 269,2 тыс. м2  и территории скверов общей площадью 23 тыс. м2, что полностью обеспечивает потребности данной территории.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны для игр, отдыха, а так же хозяйственные площадки - изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли.

Зеленые насаждения различных групп, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений поселка и его зеленой зоны.

С учетом природно-климатических условий для озеленения предусматривается следующий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент.

Деревья: береза бородавчатая, пушистая; лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, карагана древовидная, ива прутовидная.

Дополнительный ассортимент.

Деревья: осина обыкновенная, пихта сибирская, ива белая, кедр сибирский.

Кустарники: жимолость обыкновенная; дерен белый, смородина красная и черная, спирея иволистная, шиповник иглистый, калина обыкновенная, сирень венгерская.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками поселкового транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

II. Проект межевания территории

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15» (-далее документация) разработана в 2016 г. ООО «Ракурс» на основании договора 21/16 (10-06/32) от 01.07.2016г., заключенного между Администрацией МО п.Ханымей и ООО «Ракурс».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ЯНАО;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А;

- Местные нормативы градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правила землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральный план муниципального образования пос. Ханымей.

Проект межевания территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО: Пуровский район, п.Ханымей, квартал Школьный – в районе домов №12, №13, №14, №15» (-далее документация) разработана в 2016 г. ООО «Ракурс» на основании договора 21/16 (10-06/32) от 01.07.2016г., заключенного между Администрацией МО п.Ханымей и ООО «Ракурс».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ЯНАО;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А;

- Местные нормативы градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правила землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральный план муниципального образования пос. Ханымей.

Проект межевания территорий разрабатывается применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Проект межевания подлежащих застройке территорий осуществлен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решены следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории сформированы земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов. В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ предельные размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Указанные размеры земельных участков для строительства линейных объектов в настоящее время не установлены, кроме того невозможно формирование самого земельного участка т.к. на территории строительства уже имеются сформированные земельные участки и поставленные на кадастровый учёт земельные участки.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования (таблица 2).

В виду того, что «наложение» земельных участков не допускается, на отдельно взятой территории может быть сформирован только один земельный участок. В таких условиях земельные участки для строительства линейных объектов в границах территорий общего пользования (улично-дорожной сети) и в границах земельных участков, предоставленных физическим и/или юридическим лицам, могут размещаться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

В настоящее время без принятых проектных решений, а именно диаметров, глубины заложения коммуникаций, данных инженерно-геологических изысканий и т.д.; в отсутствии раздела ПОС (проект организации строительства), сведений о технологиях и методах производства строительных работ невозможно точно рассчитать и установить границы территории для строительства инженерных коммуникаций.

Определение параметров строительства на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при подготовке документации по планировке территории определяются предварительные характеристики. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому они принимаются исходя из усреднённых показателей. При разработке рабочей проектной документации на объекты капитального строительства инженерных коммуникаций необходимо уточнение параметров путем составления проектно-сметной документации. Окончательные параметры территории для строительства устанавливаются на финальной стадии проектирования.

В результате исследований в документации по планировке территории были определены ориентировочные размеры территорий для строительства линейных объектов, исходя из усреднённых расчётных границ территории для строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры:

- сети электроснабжения – 4 м от оси;

- сети тепловодоснабжения – 5 м от края трубы;

- сети водоотведения – 5 м от края трубы;

- сети ливневой канализации – 5 м от края трубы;

- сети связи - 4 м от оси.

Границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры (частей земельных участков) могут изменяться в зависимости от примененных технологий и методов производства строительных работ, из-за того что предложенных территорий может оказаться недостаточно для осуществления строительства.

Данные территории могут предоставляться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

Предлагаем предоставлять земельный участок для строительства линейных объектов в границах красных линий.

В связи с тем, что линейные объекты (инженерные коммуникации) имеют значительную протяжённость, границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры формируются в пределах границы проектирования, из-за невозможности без рабочего проектирования точно определить местоположение участка строительства.

Границы земельных участков улично-дорожной сети сформированы с учётом красных линий, осей дорог, границ кадастровых кварталов, кроме того в районе перекрёстков учитывались радиусы закругления улично-дорожной сети. Данное деление на земельные участки позволяет при реконструкции и строительстве предоставлять необходимую территорию, а не целиком дорогу.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Проект межевания: Чертёж границ земельных участков, а также в Проекте планировки: Материалах по обоснованию: Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов. Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости приведены в таблице 1.

Границы проектируемых земельных участков для эксплуатации общественными, нежилыми объектами сформированы с учетом требований СНиПов, сложившегося землепользования и естественных границ.

Ведомость координат сформированных земельных участков приведена в Приложении.

На чертеже границ земельных участков отображены земельные участки, поставленные на кадастровый учет, – кадастровый номер и площадь такого земельного участка отображена зеленым цветом, а, если земельный участок был изменен или вновь образован, - то номер и площадь такого земельного участка отображены синим цветом.

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии не менее 1 метра в соответствии с Правилами землепользования и застройки. При определении местоположения линий отступа учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, и поэтому расстояние варьируется в зависимости от местоположения, в том месте, где планируются прокладка магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

Площади образуемых и изменяемых земельных участков под объекты недвижимости

Таблица 1.

|  | Адресный ориентир | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |
| 1 | кв-л Школьный | №15 | Для размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 2400 |  |
| 2 | кв-л Школьный | №14 | Для размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 2267 |  |
| 3 | кв-л Школьный | №13 | Для размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 2280 |  |
| 4 | кв-л Школьный | №12 | Для размещения многоквартирных 2-3 этажных жилых домов | 3110 |  |
| 5 | кв-л Школьный |  | Для размещения детских площадок, открытых спортивных площадок | 1568 |  |
| 6 | кв-л Школьный |  | Для размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1574 |  |
| 7 | кв-л Школьный |  | Для размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 1632 |  |
| 8 | кв-л Школьный |  | Для размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 98 |  |
| 9 | кв-л Школьный |  | Для размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 1869 |  |
| 10 | кв-л Школьный |  | Для размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 809 |  |
| 11 | кв-л Школьный |  | Для размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 37 |  |
| 12 | кв-л Школьный |  | Для размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 2229 |  |
| 13 | кв-л Школьный |  | Для размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 2569 |  |
| 14 | кв-л Школьный |  | Для размещения гаражных сооружений | 442 |  |
| 15 | кв-л Школьный |  | Для размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 807 |  |
| 16 | кв-л Школьный |  | Для размещения озеленения и объектов благоустройства | 88 |  |

Площади земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов.

Таблица  2.

| Номер участка линейного объекта | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | - граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 307 |
| 2 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 808 |
| 3 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 98 |
| 4 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 1611 |
| 5 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 37 |
| 6 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 618 |
| 7 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 114 |
| 8 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 144 |
| 9 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 174 |
| 10 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 874 |
| 11 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 17 |
| 12 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 293 |
| 13 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 401 |
| 14 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 3 |
| 15 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 1251 |
| 16 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 343 |
| 17 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 18 |
| 18 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 959 |
| 19 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 352 |
| 20 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 11 |
| 21 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 668 |
| 22 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 224 |
| 23 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 63 |
| 24 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 14 |
| 25 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 42 |
| 26 | граница земельного участка, предназначенного для строительства линейных объектов(накладываются на земельные участки предоставленные юридическим и физичиским лицам) | 214 |
| 27 | граница земельного участка предназначенного для строительства линейных объектов | 118 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

: ЗУ 1

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059957.71 | 4396499.21 |
| 2 | 7059969.44 | 4396519.83 |
| 3 | 7059876.25 | 4396566.31 |
| 4 | 7059866.32 | 4396545.85 |

Площадь земельного участка 0.2401 га.

: ЗУ 2

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059850.96 | 4396466.92 |
| 2 | 7059858.88 | 4396470.06 |
| 3 | 7059863.01 | 4396457.13 |
| 4 | 7059882.65 | 4396465.66 |
| 5 | 7059894.42 | 4396470.44 |
| 6 | 7059905.29 | 4396492.55 |
| 7 | 7059854.13 | 4396518.13 |
| 8 | 7059841.42 | 4396490.79 |
| Площадь земельного участка | 0.2267 | га. |

: ЗУ 3

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059762.32 | 4396431.34 |
| 2 | 7059775.12 | 4396466.15 |
| 3 | 7059838.75 | 4396492.83 |
| 4 | 7059849.37 | 4396466.21 |
| Площадь земельного участка | 0.2280 | га. |

: ЗУ 4

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059742.8 | 4396417.48 |
| 2 | 7059783.42 | 4396527.42 |
| 3 | 7059759.29 | 4396538.59 |
| 4 | 7059758.9 | 4396537.60 |
| 5 | 7059756.82 | 4396531.93 |
| 6 | 7059724.66 | 4396444.81 |
| 7 | 7059721.24 | 4396435.41 |
| 8 | 7059718.66 | 4396428.37 |
| Площадь земельного участка | 0.3110 | га. |

: ЗУ 5

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059775.12 | 4396466.15 |
| 2 | 7059794.78 | 4396519.56 |
| 3 | 7059840.79 | 4396497.56 |
| 4 | 7059838.75 | 4396492.83 |
| Площадь земельного участка | 0.1568 | га. |

: ЗУ 6

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059755.15 | 4396411.98 |
| 2 | 7059762.32 | 4396431.34 |
| 3 | 7059775.12 | 4396466.15 |
| 4 | 7059794.78 | 4396519.56 |
| 5 | 7059795.58 | 4396521.76 |
| 6 | 7059783.42 | 4396527.42 |
| 7 | 7059742.8 | 4396417.48 |
| Площадь земельного участка | 0.1575 | га. |

: ЗУ 7

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059863.01 | 4396457.13 |
| 2 | 7059858.88 | 4396470.06 |
| 3 | 7059850.96 | 4396466.92 |
| 4 | 7059849.37 | 4396466.21 |
| 5 | 7059762.32 | 4396431.34 |
| 6 | 7059755.15 | 4396411.98 |
| 7 | 7059801.91 | 4396430.68 |
| Площадь земельного участка | 0.1632 | га. |

: ЗУ 8

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059712.24 | 4396439.70 |
| 2 | 7059721.24 | 4396435.41 |
| 3 | 7059724.66 | 4396444.81 |
| 4 | 7059715.92 | 4396449.05 |
| Площадь земельного участка | 0.0098 | га. |

: ЗУ 9

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059949.04 | 4396492.83 |
| 2 | 7059952.36 | 4396495.30 |
| 3 | 7059957.71 | 4396499.21 |
| 4 | 7059961.99 | 4396502.18 |
| 5 | 7059975.44 | 4396517.25 |
| 6 | 7059978.7 | 4396523.08 |
| 7 | 7059981.79 | 4396521.48 |
| 8 | 7059978.41 | 4396515.27 |
| 9 | 7059963.58 | 4396499.92 |
| 10 | 7059951.73 | 4396491.45 |
| 11 | 7059938.74 | 4396482.10 |
| 12 | 7059877.5 | 4396456.97 |
| 13 | 7059873.07 | 4396455.15 |
| 14 | 7059806.24 | 4396428.09 |
| 15 | 7059766 | 4396411.76 |
| 16 | 7059753.91 | 4396408.51 |
| 17 | 7059751.79 | 4396407.96 |
| 18 | 7059742.91 | 4396408.13 |
| 19 | 7059734.41 | 4396408.35 |
| 20 | 7059721.75 | 4396411.59 |
| 21 | 7059703.73 | 4396418.25 |
| 22 | 7059712.24 | 4396439.70 |
| 23 | 7059721.24 | 4396435.41 |
| 24 | 7059718.66 | 4396428.37 |
| 25 | 7059742.8 | 4396417.48 |
| 26 | 7059755.15 | 4396411.98 |
| 27 | 7059801.91 | 4396430.68 |
| 28 | 7059863.01 | 4396457.13 |
| 29 | 7059882.65 | 4396465.66 |
| 30 | 7059914.5 | 4396478.64 |
| 31 | 7059936.96 | 4396487.88 |
| Площадь земельного участка | 0.1869 | га. |

: ЗУ 10

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059724.66 | 4396444.81 |
| 2 | 7059756.82 | 4396531.93 |
| 3 | 7059751.33 | 4396534.24 |
| 4 | 7059752.11 | 4396536.06 |
| 5 | 7059750.67 | 4396536.72 |
| 6 | 7059715.92 | 4396449.05 |
| 7 | 7059751.29 | 4396538.26 |
| 8 | 7059752.79 | 4396537.65 |
| 9 | 7059753.7 | 4396539.74 |
| 10 | 7059758.9 | 4396537.60 |
| 11 | 7059759.29 | 4396538.59 |
| 12 | 7059752.63 | 4396541.67 |
| Площадь земельного участка | 0.0809 | га. |

: ЗУ 11

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059756.82 | 4396531.93 |
| 2 | 7059758.9 | 4396537.60 |
| 3 | 7059753.7 | 4396539.74 |
| 4 | 7059752.79 | 4396537.65 |
| 5 | 7059751.29 | 4396538.26 |
| 6 | 7059750.67 | 4396536.72 |
| 7 | 7059752.11 | 4396536.06 |
| 8 | 7059751.33 | 4396534.24 |
| Площадь земельного участка | 0.0037 | га. |

: ЗУ 12

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059849.37 | 4396466.21 |
| 2 | 7059838.75 | 4396492.83 |
| 3 | 7059840.79 | 4396497.56 |
| 4 | 7059794.78 | 4396519.56 |
| 5 | 7059795.58 | 4396521.76 |
| 6 | 7059783.42 | 4396527.42 |
| 7 | 7059759.29 | 4396538.59 |
| 8 | 7059752.63 | 4396541.67 |
| 9 | 7059755.58 | 4396549.15 |
| 10 | 7059762.07 | 4396546.18 |
| 11 | 7059779.01 | 4396538.26 |
| 12 | 7059804.98 | 4396591.99 |
| 13 | 7059810.4 | 4396589.41 |
| 14 | 7059797.33 | 4396562.40 |
| 15 | 7059795.16 | 4396557.89 |
| 16 | 7059784.45 | 4396535.78 |
| 17 | 7059840.04 | 4396509.99 |
| 18 | 7059849.98 | 4396530.45 |
| 19 | 7059852.17 | 4396534.96 |
| 20 | 7059883.8 | 4396600.02 |
| 21 | 7059892 | 4396598.59 |
| 22 | 7059879.59 | 4396573.02 |
| 23 | 7059876.25 | 4396566.31 |
| 24 | 7059866.32 | 4396545.85 |
| 25 | 7059854.13 | 4396518.13 |
| 26 | 7059841.42 | 4396490.79 |
| 27 | 7059850.96 | 4396466.92 |
| Площадь земельного участка | 0.2229 | га. |

: ЗУ 13

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059914.5 | 4396478.64 |
| 2 | 7059894.42 | 4396470.44 |
| 3 | 7059905.29 | 4396492.55 |
| 4 | 7059854.13 | 4396518.13 |
| 5 | 7059866.32 | 4396545.85 |
| 6 | 7059957.71 | 4396499.21 |
| 7 | 7059952.36 | 4396495.30 |
| 8 | 7059928.88 | 4396507.35 |
| Площадь земельного участка | 0.2569 | га. |

: ЗУ 14

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059952.36 | 4396495.30 |
| 2 | 7059928.88 | 4396507.35 |
| 3 | 7059914.5 | 4396478.64 |
| 4 | 7059936.96 | 4396487.88 |
| 5 | 7059949.04 | 4396492.77 |
| Площадь земельного участка | 0.0442 | га. |

: ЗУ 15

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059969.44 | 4396519.83 |
| 2 | 7059975.14 | 4396516.80 |
| 3 | 7059978.69 | 4396523.09 |
| 4 | 7059972.97 | 4396525.96 |
| 5 | 7059879.59 | 4396573.03 |
| 6 | 7059876.25 | 4396566.29 |
| Площадь земельного участка | 0.0807 | га. |

: ЗУ 16

| Ведомость координат |  |
| --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 7059969.44 | 4396519.84 |
| 2 | 7059975.14 | 4396516.80 |
| 3 | 7059962 | 4396502.20 |
| 4 | 7059957.72 | 4396499.20 |
| Площадь земельного участка | 0.0088 | га. |